Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Борковского сельского поселения

Договор №1 от 03.07.2015г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Борковского сельского поселения                               Демидовского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Санкт-Петербург

2015

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Борковского сельского поселения

Договор №1 от 03.07.2015г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Борковского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2015

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта современного использования территории Борковского сельского поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов, границ территорий объектов культурного наследия | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов. Фрагменты Борковского сельского поселения | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта границ земель различных категорий | 1:20 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:15 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Борковского сельского поселения. | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | 1:15 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Борковского сельского поселения | 1:20 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, теплоснабжения населения, связи | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения населения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта (схема) развития улично-дорожной сети в границах населенных пунктов. Фрагменты Борковского сельского поселения . | 1:5 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

Введение	10

1. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	14

1.1. Общая характеристика территории	14

1.2. Природные условия и ресурсы	16

1.2.1. Климат	16

1.2.2. Рельеф и геологическое строение	17

1.2.3. Гидрография	21

1.2.4. Почвы	22

1.2.5. Растительность и животный мир	23

1.2.6. Выводы	24

1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации	24

1.3.1. Описание границ Борковского сельского поселения	24

1.3.2.Функционально-планировочная организация территории	26

1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий Борковского сельского поселения	27

1.3.4. Анализ современного распределения земель Борковского сельского поселения по целевому назначению	34

1.3.5. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения	35

1.4. Анализ социально-экономического состояния территории	36

1.4.1. Население и современная демографическая ситуация	36

1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения	38

1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания	39

1.4.3.1. Система образования	39

1.4.3.2. Система здравоохранения	40

1.4.3.3. Физическая культура и спорт	40

1.4.3.4. Библиотечное обслуживание	40

1.4.3.5. Организация досуга	41

1.4.3.6. Бытовое обслуживание	41

1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Борковского сельского поселения	41

1.6. Жилой фонд	42

1.7. Анализ состояния транспортной инфраструктуры	44

1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть	44

1.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения	46

1.7.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой	46

1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	46

1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	47

1.9.1. Водоснабжение	47

1.9.2. Канализация	48

1.9.3. Теплоснабжение	48

1.9.4. Газоснабжение	48

1.9.5. Электроснабжение	48

1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	49

1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды	50

1.10.1. Состояние почвенного покрова	50

1.10.2. Атмосферный воздух	51

1.10.3. Качество поверхностных водных объектов	52

1.10.4. Водные ресурсы	52

1.10.5. Шумовая обстановка	52

1.11. Оценка организации санитарной очистки территории	53

1.12. Природно-экологический каркас территории	57

1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Борковского сельского поселения	58

1.13. Зоны с особыми условиями использования территории	58

1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны	59

1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	63

1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы	73

1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	78

1.13.5. Санитарно-защитные зоны	81

1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог	85

1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых	86

1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей	87

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию	88

2.1. Функционально-планировочная организация территории	88

2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	88

2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории	89

2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Борковского сельского поселения	95

2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие населенных пунктов Борковского сельского поселения	102

2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Борковского сельского поселения	103

2.2. Социально-экономическое развитие	112

2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения	112

2.2.2. Демографический прогноз	113

2.2.3. Развитие экономической базы	115

2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	116

2.2.4.1. Образование	120

2.2.4.2. Здравоохранение	120

2.2.4.3. Физкультура и спорт	120

2.2.4.4. Культура	121

2.2.4.5. Бытовое обслуживание	122

2.2.4.6. Социальная защита населения	122

2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	123

2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство	123

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры	126

2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры	126

2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры	127

2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	127

2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта	127

2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта	129

2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	129

2.4.1. Водоснабжение	129

2.4.2. Канализация	133

2.4.3. Теплоснабжение	138

2.4.4. Газоснабжение	141

2.4.5. Электроснабжение	141

2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	143

2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	144

2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды	149

2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	149

2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей                среды	149

2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	150

2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения	150

2.6.5. Мероприятия по охране почв	150

2.6.6. Мероприятия по защите от шума	150

2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов	151

2.7. Развитие зеленых насаждений Борковского сельского поселения	154

2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений	154

2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	154

2.8. Санитарная очистка территории	161

2.9. Инженерная подготовка территории	164

2.10. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.                              Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций характера	165

2.10.1. Общие положения	165

2.10.2. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения	166

2.10.2.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	166

2.10.2.1.1. Опасные метеорологические явления	167

2.10.2.1.2. Опасные гидрологические процессы и явления	168

2.10.2.2. Перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера	169

2.10.2.2.1. Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения	170

2.10.2.2.2.  Риски возникновения техногенных пожаров	170

2.10.2.2.3. Химически опасные объекты с угрозой выброса аварийно-химических опасных веществ (АХОВ). Аварии на автомобильном транспорте	171

2.10.2.2.4. Пожаровзрывоопасные объекты.	172

2.10.2.2.5. Санитарно-защитные зоны	172

2.10.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	173

2.10.4. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана	175

2.10.5. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.  Обоснование рационального варианта территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории с учетом численности размещаемого рассредотачиваемого и/или эвакуируемого населения	176

2.10.5.1. Планировочная организация поселения	176

2.10.5.2. Организация транспортной сети	177

2.10.5.3. Требования к основным системам жизнеобеспечения	177

2.10.5.3.1. Электроснабжение и размещение объектов энергоснабжения	177

2.10.5.3.2. Требования к источникам водоснабжения	178

2.10.5.3.3. Канализация	179

2.10.5.3.4. Теплоснабжение	180

2.10.5.3.5. Газоснабжение	181

2.10.5.3.6.   Связь, радиофикация	181

2.10.5.4. Требования по системам оповещения ГО	181

2.10.5.5. Мероприятия по комплексной маскировке	182

2.10.5.6. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного               характера		183

2.10.5.6.1. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	185

2.10.5.7. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного                характера		203

2.10.5.8. Требования к формированию систем расселения, групповых систем населенных мест районов рассредоточения и эвакуации населения	204

2.10.5.9. Сведения о наличии защитных сооружений.	204

2.10.5.10. Размещение зон отдыха	205

2.10.5.11. Требования к экономически перспективным средним и малым городам и  поселкам.		205

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Карта-схема функционального зонирования территории национального парка «Смоленского Поозерье»	206

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Схема развития рекреационных зон (в соответствии со Схемой территориального планирования МО «Демидовский район» Смоленской области)	207

ПРИЛОЖЕНИЕ №3: Письмо № 01-08-0561 от 02.06.2016  года от Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания	209

# Введение

Генеральный план Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу администрации Борковского сельского поселения на основании Договора №1 от 03.07.2015г.

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Борковского сельского поселения, установленных законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г.                       № 131-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2015 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Борковского сельского поселения – 2015 - 2025 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Борковского сельского поселения – 2015 - 2035 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2035- 2045 год.

Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Генеральный план Борковского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 года № 7-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Областных законов

- Закон Смоленской области от 25 декабря 2006 г. № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области (в ред. законов Смоленской области от 25.06.2007 № 59-з, от 28.05.2009 № 33-з, от 06.10.2010 № 77-з, от 20.11.2013 № 135-з, от 10.07.2014 № 107-з, от 24.02.2015 № 7-з, от 30.04.2015                     № 43-з, от 30.04.2015 № 44-з, от 30.04.2015 № 46-з и др.);

- Закон Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 131-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции».

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007  №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- Методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, утвержденная Главгосэнергонадзором России 14.10.1996;

- СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями на 25 сентября 2014 года);

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г. (с изменениями на 23 ноября 2009 года);

- Приложение к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года №19  «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- и другие.

При подготовке генерального плана Борковского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Смоленской области, разработанная Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Российской  академии архитектуры и строительных наук в 2007 г.; научно-исследовательская работа по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Смоленской области», подготовленная ООО «ИТП «Град», и утвержденная в 2013 году;

- Схема территориального планирования МО «Демидовский район» Смоленской области, разработанная ООО Проектный институт «Смоленскагропромпроект - 1» и утвержденная в 2011 году.

Кроме того, при разработке проекта генерального плана Борковского сельского поселения учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской области в период разработки генерального плана, в т.ч.:

- «Стратегии социально-экономического развития Смоленской области до                            2020 года», утверждённой постановлением администрации Смоленской области от 26 ноября 2007 года № 418;

- Областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением администрации Смоленской области от 8 ноября 2013 года № 894;

- Целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области» на 2013–2016 годы;

- Долгосрочной областной целевой программы «Совершенствование и развитие  сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленской области» на  2013  -  2015 годы (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 № 897);

- Региональной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2011-2015 годы;

- Региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области" на 2010-2020 годы.

Генеральный план поселения разработан на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с КА «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird» 2009 – 2014гг, а так же векторных материалов кадастрового деления.

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения  полностью соответствует современному состоянию местности, выполнена в местной системе координат СК-63.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе MapInfo Professional.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

Анализ состояния территории Борковского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексная оценка территории) проводится с целью определения типологических, ценностных и балансовых характеристик территории поселения, анализа сложившейся градостроительной ситуации и определения параметров развития территории поселения в средне- и краткосрочной перспективе.

Настоящий раздел содержит анализ существующего положения территории, в т.ч. оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

Кроме того, данный раздел направлен на выявление существующих проблем развития территории с целью формирования мероприятий, предназначенных для их решения.

При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – зоны с особыми условиями использования территории,  в т.ч. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Общая характеристика территории

Территория Борковского сельского поселения расположена в северной части Демидовского района и имеет смежные границы:

- на севере, северо-востоке, северо-западе – с Тверской областью;

- на востоке - с Духовщинским районом;

- на юге - со Слободским сельским поселением;

- на юго-западе – с Баклановским сельским поселением;

- на западе – с Велижским районом.

Границы Борковского сельского поселения установлены законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 131-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 25,7 км. С запада на восток на              24,9 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 46 250,53 га. Численность населения на 01.01.2015г. – 429 человек.

В состав Борковского сельского поселения входит 28 населённых пунктов: деревня Жеруны, деревня Борки, деревня Гончарово, деревня Дятловщина, деревня Евсеевка, деревня Жуково, деревня Журавинница, деревня Заручевье, деревня Земцово, деревня Канава, деревня Козеевщина, деревня Крюк, деревня Кутино, посёлок Лесной, деревня Лопаты, деревня Максименки, деревня Матюшино, деревня Митино, деревня Мочары, деревня Мякуры, деревня Нивы, деревня Низы, деревня Петрочаты, посёлок Подосинки, деревня Стабна, деревня Цыбульки, деревня  Шестерни, деревня Шишково, деревня   Юдино общей площадью 1 059,73 га, из них в 11 деревнях никто не проживает.

Административным центром Борковского сельского поселения является деревня Жеруны. Населенный пункт расположен в 52 км к северо-востоку от г. Демидов.

Численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Борковского сельского поселения, приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика населённых пунктов Борковского сельского поселения по численности населения по состоянию на 01.01.2015г.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | 01.01.2015 | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Подосинки | 152 | 89,27 |
| 2 | д. Мочары | 11 | 40,58 |
| 3 | д. Жеруны | 69 | 71,61 |
| 4 | д. Борки | 8 | 40,63 |
| 5 | д. Земцово | 9 | 58,04 |
| 6 | д. Жуково | - | 15,44 |
| 7 | п. Лесной | 74 | 102,17 |
| 8 | д. Мякуры | 24 | 39,12 |
| 9 | д. Гончарово | 12 | 21,89 |
| 10 | д. Юдино | 5 | 56,80 |
| 11 | д. Низы | 8 | 49,61 |
| 12 | д. Матюшино | 10 | 21,76 |
| 13 | д. Дятловщина | - | 7,74 |
| 14 | д. Шестерни | - | 20,39 |
| 15 | д. Петрочаты | 1 | 58,14 |
| 16 | д. Шишково | - | 17,11 |
| 17 | д. Кутино | 1 | 29,48 |
| 18 | д. Максименки | - | 10,45 |
| 19 | д. Митино | - | 11,65 |
| 20 | д. Стабна | 1 | 30,58 |
| 21 | д. Заручевье | - | 18,14 |
| 22 | д. Журавинница | - | 32,46 |
| 23 | д. Лопаты | - | 16,67 |
| 24 | д. Евсеевка | 36 | 61,33 |
| 25 | д. Цыбульки | 6 | 57,34 |
| 26 | д. Козеевщина | - | 36,12 |
| 27 | д. Нивы | 2 | 11,74 |
| 28 | д. Крюк | - | 33,47 |
|  | Итого |  | 1 059,73 |

Транспортная инфраструктура Борковского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом. Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги регионального значения IV технической категории (21,54 км), V технической категории (4,46 км) "Пржевальское – Жеруны - Евсеевка" в центральной части поселения, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

Борковское сельское поселение Демидовского района Смоленской области находится в границах особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ) федерального значения – «Национальный парк «Смоленское Поозерье». Указанное федеральное ООПТ является мощным структурообразующим фактором как для формирования экономики региона, так и для всех прилегающих к ним природных комплексов и экосистем, так как оказывает благоприятное влияние на состав атмосферного воздуха, гидрологический режим, сохранение и восстановление животного и растительного мира, поддержание экологического баланса. Для населения, проживающего в границах данного ООПТ, близость ненарушенных природных комплексов имеет большое экологическое и рекреационное значение.

## Природные условия и ресурсы

### Климат

Для территории поселения характерен умеренно-континентальный климат с теплым и влажным климатом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хорошо выраженным переходным периодом. Преобладающим является западный перенос воздушных масс.

Средняя годовая температура воздуха изменяется от 4,1°С до 4,3°С. Средняя месячная температура воздуха изменяется от -8,3°С в январе до +17,0°С в июле. абсолютный минимум -45°С, абсолютный максимум - +34-35°С. Период со средней суточной температурой воздуха выше 0°С продолжителен в среднем 218-223 дня.

Сумма осадков за год превышает 700 мм. Наибольшее количество выпадает летом (250-260 мм).

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

Ветровой режим неоднороден. Зимой преобладают ветры юго-западные, южного направлений, в теплый период – западный, северо-западные, юго-западные. Скорость ветра в теплый период составляет в среднем 3-4 м/с, в холодный 4-5 м/с.

Средняя мощность снежного покрова составляет 34 см.

Территория поселения относится к строительно-климатическому поясу II-В по                                 СНиП 2.01.01-82.

### Рельеф и геологическое строение

Рельеф

Территория поселения делится р. Ельшой на 2 части: западную (в пределах Слободской возвышенности – с высотами 210–220 м.) и восточную (пониженную слабоволнистую зандровую равнину, сильно заболоченную, с высотами 180–190 м). В западной части многочисленны краевые ледниковые образования. В северо-восточной части поселения располагается Ельшанско-Свитская низина, занятая болотами и лесами

Геологическое строение

Территория поселения имеет несложное геологическое строение: коренные девонские породы/ известняки, доломит, глины/повсеместно перекрыты мощной толщей четвертичных мореных, песчаных и местами озерноледниковых отложений.

Борковское сельское поселение Демидовского района Смоленской области находится в границах ООПТ федерального значения – «Национальный парк «Смоленское Поозерье»

Формирование современной поверхности территории национального парка тесно связано с историей развития северо-западной части Смоленской области в целом.

Низкое гипсометрическое положение Западно-Двинской низменности и её северный - северо-западный уклон в основном соответствует простиранию структур не только осадочного покрова, но и кристаллического фундамента. Долина р. Западной Двины, протекающей вблизи национального парка, приурочена в основном к понижению в кристаллическом фундаменте.

Ввиду глубокого залегания, кристаллический фундамент на рассматриваемой территории не был вскрыт ни одной пробуренной здесь скважиной. Можно поэтому лишь предполагать, что так же, как и на сопредельных территориях, на продуктах выветривания кристаллических пород здесь залегает мощный чехол протерозойских отложений, которые перекрывают нижнекембрийские и девонские породы. Последние являются на большей части парка коренными и представлены доломитами,  допомитизированными известняками с прослоями мергелей, глин, местами с включениями гипса.

В восточной части парка коренными породами являются каменноугольные, небольшой мощности, залегающие поверх девонских. Представлены глинами с прослоями доломитов, известняков, мергелей общей мощностью от 10 до 35м.

Коренные породы в пределах национального парка залегают на глубине от 40 до 130 м и практически не оказывают существенного влияния на развитие современных ландшафтов данной территории.

Девонским отложениям подчинены водоносные горизонты, вскрытые многими скважинами, пробуренными для снабжения водой ряда населенных пунктов; к ним приурочена также минеральная лечебная вода «Сапшо», добываемая в районе                                 п. Пржевальское.

После отступления девонского моря (на востоке карбонового) рассматриваемая территория в условиях длительного континентального режима испытывала значительные и сложные изменения, связанные с тектоническими движениями, денудацией, деятельностью ледников и талых ледниковых вод.

В результате тектонических движений в юрский и меловой периоды, носивших сложный характер, к началу неогена заметно обособилась девонская низина, занимающая северо-западную часть современной территории области и карбоновое плато, расположенное к востоку от него. Территория парка находится на стыке этих двух структур, но большей своей частью приурочено к первой из них.

В конце палеогена - начале неогена, в связи с образованием Балтийского бассейна, происходит перестройка речной сети. Меридиональное простирание рек сменяется субширотным направлением. На территории северо-запада области формируется речная сеть, главные артерии которой совпадают с долинами современных наиболее крупных рек. Доледниковый возраст этих долин подтверждается наличием в них третичных отложений, а также окской морены.

В неогене, в условиях общего поднятия территории и незначительной дифференциации движений, важную роль в формировании не только мелких, но и крупных черт рельефа сыграли экзогенные процессы.

К началу ледникового периода территория отличалась резко расчлененным эрозионно-тектоническим рельефом, и особенно  карбоновое плато. В доледниковом рельефе преобладал прямой тип оротектоники. На рассматриваемой территории хорошо выделялись положительные структуры - Духовщинское, Слободское поднятия. Доледниковые долины были приурочены к разной степени выраженным депрессиям, из которых заметно выделялась Ельшанско-Свитская. По возвышенностям и низменностям были заметны различия в литологическом составе пород. Ельшанско-Свитская низина, например, была сложена с поверхности рыхлыми песчаными и глинистыми отложениями, а на более высоких участках Духовщинской и Слободской возвышенностей преобладают плотные породы. Литология коренных пород, по всей видимости, определяла лишь местные особенности рельефа. В основном он был обусловлен тектоническими движениями третичного периода.

На большей части рассматриваемой территории оледенений было не менее трех. Последний, валдайский, ледник не преодолел Духовщинскую возвышенность, поэтому следы его деятельности можно обнаружить лишь по бортам этой возвышенности.

Современный рельеф рассматриваемой территории связан в основном с аккумулятивной деятельностью ледников. В результате заполнения ледниковыми отложениями в первую очередь речных долин и понижений, где их мощность в 2-3 раза больше, чем на водоразделах, территория постоянно выполаживалась, амплитуда относительных высот намного уменьшилась, значительно перестраивалась речная сеть, произошло смещение водоразделов к северу.

С похолоданием в начале плейстоцена связано первое, окское, оледенение. Отложения этого времени представлены моренным суглинком и подстилающими их флювиогляциальными песками. Сохранились эти отложения лишь местами и приурочены в основном к понижениям в рельефе, к речным долинам. На водоразделах они обычно отсутствуют или же имеют очень малую мощность. По сравнению с днепровской и валдайской окская морена отличается большей плотностью. В её состав входит значительное количество местных материалов, так как ледник распространялся по сильно расчлененной территории, не покрытой мореной.

В период наступления днепровского ледника преимущественно по речным долинам откладывались флювигляциальные валунные пески, достигающие иногда значительной мощности (до 10-20 м).

Основу толщи четвертичных пород составляют отложения оледенений. Моренные отложения этого ледника представлены преимущественно серыми, красновато- и коричнево-бурыми суглинками с множеством валунов карбонатных и кристаллических пород. Нередко морена включает слои, прослои и линзы песка до 10 м мощностью.

После днепровского оледенения территория представляла собой относительно выровненную поверхность, амплитуда высот по сравнению с доледниковой поверхностью уменьшилась как минимум в 3-4 раза. В этот период существенно перестраивается речная сеть, хотя многие из рек в значительной степени унаследуют древние долины.

Днепровское оледенение для восточной части парка (в пределах Духовщинской возвышенности) было последним. Остальная его часть подвергалась воздействию валдайского ледника. Таким образом, рассматриваемая территория имеет разный послеледниковый возраст, что определяет существенные различия природных условий её разновозрастных ландшафтов.

Последнее на территории Смоленской области валдайское оледенение, охватывающее лишь северо-запад её, имело на территории национального парка свои особенности проявления, нашедшие отражение в своеобразии рельефа и значительной пестроте поверхностных отложений.

Валдайская морена представлена красновато-бурым или коричневато-бурым суглинком, реже супесью. Она богата валунами, преимущественно кристаллических и метаморфических пород, в ней довольно часты включения линз и слоев песчано-гравийного материала. Распространена она повсеместно и является непосредственно почвообразующей породой или залегает под толщей зандровых и озерно-ледниковых песков времени отступания ледника. Мощность ее, как правило, не превышает 10-13 м. В понижениях морена нередко вовсе отсутствует, так как была размыта потоками талых ледниковых вод.

По гранулометрическому составу валдайская морена неоднородна. Но в целом по сравнению с мореной московского ледника она отличается более низким содержанием крупных фракций и несколько повышенной глинистостью. Большая пластичность валдайской морены и меньшее содержание в ней грубообломочного материала объясняется тем, что валдайским ледником ещё раз были переработаны, размельчены отложения московского ледника. Увеличению пластичности валдайской морены способствовало, по мнению И. Н. Салова, отложение моренного материала в озеровидных бассейнах, возникших в условиях обращенного рельефа на повышенных участках ледникового ложа, где ледник имел меньшую мощность и быстрее вытаивал, а с окружающих ледниковых возвышенностей сюда поступала наиболее подвижная часть поверхностной морены.

В пределах рассматриваемой территории приходила вторая полоса конечно-моренных образований (слободская стадия). Она прослеживается: п. Пречистое - д. Воробьи -                           п. Пржевальское - с. Бакланово и далее за пределами парка к п. Понизовье.

Конечно-моренные гряды слагаются здесь валунным суглинком, валунными грубозернистыми песками с включением линз гравийно-галечного материала. В краевой зоне ледника широкое развитие получили озовые гряды, приуроченные часто к озерным котловинам. Сложены они преимущественно разнозернистыми песками, нередко с прослойками и линзами щебенки, гальки.

Ко времени отступания валдайского ледника приурочены зандровые и озерно-ледниковые отложения. Зандровые отложения этого времени замечают обычно на валдайской морене, и представлены они разнозернистыми песками, иногда с включением гравийно-галечного материала.

Распространены эти отложения в основном вдоль рек (Ельши, Василевки, Половьи, Сермятки и др.), следовательно, сток вод не был беспорядочным, а был приурочен к долинам, создавая так называемые «долинные зандры». Мощность зандровых отложений колеблется от нескольких десятков сантиметров до 5-10 м и более.

Озерно-ледниковые отложения, распространенные в основном вблизи наиболее крупных торфяников (Вервижского и отчасти Пелышева мхов), представлены чаще тонкозернистыми, глинистыми и иловатыми песками мощностью от 1-2 до 10 м, реже более.

Территория, не подвергавшаяся валдайскому оледенению (юго-восток парка), сложена с поверхности плащом покровных суглинков разной мощности.

### Гидрография

Поселение лежит в бассейне реки Западной Двины. Главным источником питания рек поселения являются талые снеговые воды. Дождевые и грунтовые воды имеют почти равное значение в питании рек. Уровень воды в реках поднимается максимально к концу первой декады апреля, когда наиболее интенсивно тает снег. Поднимается вода к в реках в среднем на 0,5-3 м. Весенний подъём воды продолжается на малых реках 6-8 дней, на больших 15-20 дней. Затем устанавливается летняя межень. Меженный уровень летом нарушают дождевые паводки. Осенью при затяжных дождях вода в реках поднимается. Ледостав наступает в среднем в конце ноября – первой половине декабря.

Основными реками, протекающими по территории поселения, являются р. Ельша,               р. Скрытейка, р. Ильжица, р. Должица, р. Льзна, р. Черная грязь, р. Семья, р. Пароменка,                   р. Зубринец, р. Лемля, р. Заваренка, р. Крутик, р. Орешница, р. Черный.

Река Ельша - река в Смоленской и Тверской областях России. Левый приток реки Межа. Самая крупная река национального парка «Смоленское Поозерье». Длина реки — 68 км, площадь её водосборного бассейна 1 450 км². Исток: озеро Сапшо, у посёлка Пржевальское Демидовского района, ниже этого места протекает через Петраковское озеро. Основное направление течения — с юга на север. Впадает в Межу в Тверской области. Основные притоки: справа — Васильевка, Сермятка, Скрытейка (протяженность - 11 км), Должица (протяженность – 15 км), р. Льзна (протяженность - 12 км); слева — Ильжица (протяженность – 12 км). На своём протяжении река протекает много озёр, берега заросшие лесом и заболоченные.

Притоки р. Скрытейка – р. Пароменка (4 км), р. Семья (5 км),  р. Черная Грязь (3 км).

Притоки р. Льзна – р. Кутик (4,5 км), р. Орешница (5 км).

Притоки р. Ильжица – р. Черный (4,5 км), р. Зубринец (3,3 км).

Притоки р. Должица – р. Заваренка (5 км), р. Лемля (4,6 км).

Ельша – ледниковое термокарстовое озеро на севере Смоленской области России в Демидовском районе. Принадлежит бассейну реки Межи. Берега сильно разрушены. До конца 80-х годов на озере была плотина, обеспечивавшая сплав леса, сейчас разрушена. Входит в состав национального парка Смоленское Поозёрье.

Щу́чье - озеро в Тверской области и Смоленской области России, в Жарковском районе Тверской и Демидовском, районе Смоленской области. Принадлежит бассейну Западной Двины. Площадь озера Щучье 10,8 км², длина 14 км, ширина до 2 км. Высота над уровнем моря - 177 метров, глубина до 12 метров. Озеро Щучье находится в 15 километрах к юго-западу от посёлка Жарковский, юго-западная часть озера проходит по границе Смоленской области. Озеро сильно вытянуто с запада на восток. Берега малоизрезанные, местами заболоченные, местами сухие. На берегах несколько деревень, сельскохозяйственные угодья, на южном берегу участки леса. В озеро впадает несколько ручьев и речки Гнилица, Синявка, Аплава. Из западной части озера вытекает речка Должица, впадающая в Ельшу (приток Межи). Часть озера (1,8 км²) в Смоленской области входит в состав национального парка Смоленское поозёрье.

### Почвы

Территория поселения относится к южно-таежной подзоне дерново-подзолистых почв прибалтийской провинции.

Одна из основных особенностей почвенного покрова территории - значительная его мозаичность и большое разнообразие почв. Обусловлено это в основном пестротой свойств почвообразующих пород литогенной основы и значительными различиями в увлажнении поверхности.

Почвообразующими породами служат преимущественно ледниковые и озерно-ледниковые отложения, валунные суглинки, супеси, флювиогляциальные пески. В составе почвенного покрова выделены почвы подзолистого, болотно-подзолистого и болотного типов.

Широко распространены почвы на двучленных породах: верхний слой, мощностью до 1 м, представлен чаще супесями, песками, нижний - мореной. Валунные моренные суглинки по механическому составу чаще относятся к легко- и среднесуглинистым. С глубиной механический состав их становится обычно более тяжелым. Пески и супеси зандровых равнин обычно менее однородны, чем пески и суперпески озерно-ледниковых равнин. При близком залегании морены почвы зандровых равнин отличаются нередко значительной каменистостью. Наиболее распространены на рассматриваемой территории дерново-подзолистые почвы нормального увлажнения и в разной степени переувлажненные. Преобладают средне- и слабооподзоленные почвы с низким и очень низким содержанием гумуса. Количество гумуса обычно увеличивается по мере повышения увлажненности таких почв. В основном эти почвы кислые, особенно формирующиеся на легких по механическому составу породах, бедны питательными веществами.

Под пологом хвойных лесов распространены подзолистые почвы разной степени увлажнения, чаще степень их оподзоливания средняя и слабая. Эти почвы отличаются наиболее низким плодородием, особенно на песчаных породах. Содержание гумуса в них не превышает 1%, кислотность высокая.

Дерновые и дерново-болотные почвы формируются в крупных понижениях, в отдельных западинах. Механический состав их разнообразен. Химические свойства определяются во многом характером увлажнения; наиболее богаты почвы, формирующиеся на суглинках при участии жестких грунтовых вод.

Торфяные почвы наиболее широко распространены в пределах озерно-ледниковых равнин. Почвы преобладающих на территории парка верховых болот бедны питательными веществами, сильно кислые, отличаются неблагоприятными для растений водно-тепловым режимом.

В пределах этой же возвышенности, на более широких участках продвижения ледника, конечно-моренные холмы выражены менее заметно, так как разгрузка принесенного ледником материала осуществлялась здесь на большем пространстве. Конечно-моренные образования представлены здесь в основном мелкими холмами, разделенными низинами, реже лощинами. Наиболее ярко такой мелкохолмистый рельеф выражен на участке между оз. Дго, р. Ельшой и р. Ильжицой (к северо-западу от                                 п. Пржевальское).

### Растительность и животный мир

Поселение расположено в зоне смешанных лесов, подзоне широколиственно – еловых лесов. Район сильно залесен. Леса занимают большую часть территории. В северной части сохранился участок уникального елового и  широколиственного леса. С 1989 года – это территория Национального природного парка «Смоленское Поозерье» с центром в                                     пгт. Пржевальское.

Основные массивы леса расположены на возвышенных холмисто – моренных равнинах. Процент лесистости – 47%. Наиболее распространены мелколиственные породы – берёза, осина, ольха. Хвойные породы – ель, сосна, широколиственные породы – дуб, липа, ясень, клён, вяз. Подлесок  в лесах редкий, обычно из можжевельника и крушины ломкой. В наземном покрове преобладают зелёные мхи, брусника, на увлажнённых участках – черника. Из лесного разнотравья характерны майник двулистный, седмичник европейский и др.

Луга и пастбища занимают около 18 % площади Демидовского района.

Преобладают суходольные и низинные луга и пастбища. Суходольные луга располагаются большей частью по склонам балок, вдоль лесных опушек, а также по залежам. Они представлены мятликово-поливицево-разнотравными, овсяницево-тимофеечно-разнотравными ассоциациями.

Низинные луга, расположенные по днищам балок, по западинам и ложбинам междуречий, где близки грунтовые воды, большей частью заболочены, на них растут разнотравно-щучковые и осоково-щучковые ассоциации. Скот на увлажнённых местах пасут неумеренно, что приводит к образованию Белоусовых кочковатых лугов. Кормовые качества их низкие и урожайность малая.

В Национальном парке «Смоленское Поозерье» на базе естественных насаждений сформирован дендропарк.

Озера района богаты рыбой: лещ, щука, судак, окунь, и другой. Весной, когда берега озер покрыты зарослями цветущей черемухи и ландышей, озера кажутся необыкновенно сказочными.

Животный мир в районе достаточно разнообразен: встречаются, кабаны, лисицы, зайцы, олени,  барсуки, еноты, ондатры, медведи, волки,  лоси, косули,  белки и другие.

Много водоплавающей дичи, особенно уток.

На территории Борковского сельского поселения выделена туристско-рекреационная зона национального парка «Смоленское Поозерье» - зона научно-познавательного экологического туризма, основанного на наблюдении за животными в естественном природном окружении. Озеро Ельшанское, деревня Подосинки, деревня Мочары, территория урочища Ельша. Наиболее востребованными направлениями в этой зоне являются орнитологические экскурсии (в т.ч. наблюдение за водоплавающими птицами), наблюдение за крупными млеко питающими и другими объектами живой природы, организация научных экспедиций, фото туры. Перспективным является и развитие реабилитационного центра для лечения и содержания птиц.

### 1.2.6. Выводы

На основании анализа природных условий и ресурсов можно охарактеризовать большую часть территории Борковского сельского поселения как благоприятную для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности. Исключениями могут служить территории, подверженные неблагоприятным процессам экзогенной геодинамики, таким как локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, сезонное затопление поймы рек, в т.ч. территории оврагов и балок.

Кроме того, территория обладает потенциалом для сельскохозяйственного использования, поскольку характеризуется наличием почвенных ресурсов и благоприятными климатическими условиями.

Борковское сельское поселение Демидовского района Смоленской области находится в границах особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ) федерального значения – «Национальный парк «Смоленское Поозерье». Указанное федеральное ООПТ является мощным структурообразующим фактором как для формирования экономики региона, так и для всех прилегающих к ним природных комплексов и экосистем, так как оказывает благоприятное влияние на состав атмосферного воздуха, гидрологический режим, сохранение и восстановление животного и растительного мира, поддержание экологического баланса. Для населения, проживающего в границах данного ООПТ, близость ненарушенных природных комплексов имеет большое экологическое и рекреационное значение.

## 1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации

### 1.3.1. Описание границ Борковского сельского поселения

Согласно закону Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 131-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом», установлены следующие границы Борковского сельского поселения:

По смежеству с Тверской областью
(узловая точка А - узловая точка Б)

Узловая точка А находится в месте схождения границ муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, Тверской области и муниципального образования "Велижский район", в 2,5 километра северо-западнее деревни Заручевье, в 4,5 километра восточнее северо-восточной окраины деревни Дор, в 3,2 километра северо-восточнее места слияния рек Должанка и Сычевка.

От узловой точки А граница проходит по границе Смоленской области до узловой точки Б.

По смежеству с муниципальным образованием
"Духовщинский район" Смоленской области
(узловая точка Б - узловая точка 1)

Узловая точка Б находится в месте схождения границ муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, Тверской области и муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области, на середине безымянного ручья, в 1 километре юго-восточнее юго-восточной окраины деревни Волково (Тверская область), в 1,2 километра северо-западнее северо-западной окраины деревни Сесино.

От узловой точки Б граница проходит в юго-западном направлении по восточной, южной и юго-западной границам 66 квартала Национального парка, затем по южной границе 65 квартала Национального парка, восточной и юго-восточной границам 64 квартала Национального парка до пересечения с полевой дорогой;

- далее идет 8,5 километра на юг, затем 3,5 километра на юго-запад до узловой                    точки 1.

По смежеству с муниципальным образованием
Слободское сельское поселение
(узловая точка 1 - узловая точка 2)

Узловая точка 1 находится в юго-западном углу 73 квартала Национального парка в 0,1 километра севернее реки Сермятка.

От узловой точки 1 граница проходит в северо-западном направлении до пересечения с просекой;

- далее идет 0,6 километра на запад по просеке, затем на юго-восток по восточной границе 72 квартала Национального парка до его юго-восточного угла;
- далее проходит на юго-запад по южной границе 72, 71 кварталов Национального парка до юго-западного угла 71 квартала Национального парка;

- далее идет 3,2 километра в северо-западном направлении по южной границе 70 квартала Национального парка до пересечения с полевой дорогой, ведущей в деревню Гласково;
- далее проходит на северо-восток по западной границе 69 квартала Национального парка, затем на северо-запад по западной границе 60 квартала Национального парка, 0,5 километра по южной границе 59 квартала Национального парка, на север по его западной границе, на северо-запад по юго-западной границе 48 квартала Национального парка до его северо-западного угла;

- далее идет 1 километр на юг, затем 2,9 километра на запад по лесному массиву до пересечения с рекой Ельша;

- далее проходит 3,5 километра на северо-запад, пересекая автомобильную дорогу Пржевальское-Жеруны, до северо-восточного угла 47 квартала Национального парка;

- далее идет на юго-запад по восточной границе 47, 48 кварталов Национального парка до юго-восточного угла 48 квартала Национального парка, затем по его южной границе до узловой точки 2.

По смежеству с муниципальным образованием
Баклановское сельское поселение

(узловая точка 2 - узловая точка 3)

Узловая точка 2 находится в юго-западном углу 48 квартала Национального парка, в 1,1 километра северо-западнее деревни Булохи, в 1 километре восточнее озера Дго.

От узловой точки 2 граница проходит 1,4 километра на север по западной границе 48 квартала Национального парка, затем 0,8 километра на запад до восточного берега озера Дго;

- далее идет 0,9 километра на северо-восток по восточному берегу озера Дго;

- далее проходит в северо-восточном направлении по северо-западной границе 47 квартала Национального парка до его северо-западного угла;

- далее идет по южной границе 44 квартала Национального парка 1 километр на северо-запад, затем 0,7 километра на юго-запад до его юго-западного угла.

- далее проходит в юго-западном направлении по восточной и южной границам 43 квартала Национального парка, по южной границе 42 квартала Национального парка, по юго-восточной границе 46 квартала Национального парка, по восточной границе 53 квартала Национального парка, по его южной границе 1,2 километра на северо-запад, 0,7 километра на юго-запад, затем в северо-западном направлении по западной границе 53, 45 кварталов Национального парка до узловой точки 3.

По смежеству с муниципальным образованием
"Велижский район"
(узловая точка 3 - узловая точка А)

Узловая точка 3 находится на границе между муниципальным образованием "Демидовский район" Смоленской области и муниципальным образованием "Велижский район", в 1,9 километра юго-восточнее деревни Зеленый Луг, в 0,7 километра восточнее места пересечения полевых дорог.

От узловой точки 3 граница проходит на северо-восток по северо-западной границе 45, 40 кварталов Национального парка до юго-восточного угла 39 квартала Национального парка;

- далее идет по южной и западной границам 39 квартала Национального парка до его северо-западного угла;

- далее проходит 2,3 километра в северном направлении, огибая урочище Хосекино с западной стороны, до пересечения с рекой Дроговица;

- далее идет в северо-восточном направлении по северо-западной границе 27, 21, 17, 16 кварталов Национального парка до узловой точки А.

### 1.3.2.Функционально-планировочная организация территории

Территория Борковского сельского поселения расположена в северной части Демидовского района. В состав Борковского сельского поселения входит 28 населённых пунктов: деревня Жеруны,  деревня Борки, деревня Гончарово, деревня Дятловщина, деревня Евсеевка, деревня Жуково, деревня Журавинница, деревня Заручевье, деревня Земцово, деревня Козеевщина, деревня Крюк, деревня Кутино, посёлок Лесной, деревня Лопаты, деревня Максименки, деревня Матюшино, деревня Митино, деревня Мочары, деревня Мякуры, деревня Нивы, деревня Низы, деревня Петрочаты, посёлок Подосинки, деревня Стабна, деревня Цыбульки, деревня  Шестерни, деревня Шишково, деревня   Юдино общей площадью 1 059,73 га, в которых постоянно проживают 429 человек.

Сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: близостью г. Демидов, являющегося административным, промышленным, образовательным и культурным центром района, наличием системы транспортных связей с селом посредством автомобильного транспорта, что оказало существенное влияние на развитие системы расселения.

Основные планировочные оси на территории поселения представлены природными и антропогенными объектами. Среди природных объектов выделяются р. Ельша, р. Скрытейка, р. Ильжица, р. Должица, р. Льзна, р. Черная грязь, р. Семья, р. Пароменка, р. Зубринец,                  р. Лемля, р. Заваренка, р. Крутик, р. Орешница, р. Черный, вблизи русел которых сформировались населенные пункты муниципального образования.

Среди антропогенных объектов, являющихся планировочными осями, выделим автомобильную дорогу регионального значения IV технической категории (21,54 км), V технической категории (4,46 км) "Пржевальское – Жеруны - Евсеевка" в центральной части поселения, вдоль которой сформировались основные зоны относительно интенсивного использования территории, включающие населенные пункты, транспортную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья.

Основой планировки улично-дорожной сети населённых пунктов Борковского сельского поселения становится типичная система, состоящая из основного направления, организующего и объединяющего между собой основные селитебные территории населённых пунктов и общественно-деловые зоны. Этому основному направлению подчинены второстепенные тупиковые улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью.

Практически все населенные пункты, за исключением малонаселенных, включают в себя территории жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также территории общественно-деловой застройки, в границах которой размещают объекты социального и культурно-бытового назначения.

Жилая застройка всех населенных пунктов Борковского сельского поселения представлена малоэтажными (индивидуальная жилая застройка).

### 1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий Борковского сельского поселения

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Борковского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Таблица 2

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |
| Зона градостроительного использования |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| 8. | Зона особо охраняемых территорий и объектов (ООТиО) | В состав зон особо охраняемых территорий и объектов могут включаться: - рекреационная зона (в соответствии с функциональным зонированием национального парка «Смоленское Поозерье» - Приложение №1 «Карта-схема функционального зонирования территории национального парка «Смоленского Поозерье»)) |
| II. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |
| Зона производственного использования | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| Зона особо охраняемых территорий и объектов | В состав зон особо охраняемых территорий и объектов могут включаться: - рекреационная зона (с включением зоны хозяйственного назначения) - заповедная зона - особо охраняемая зона (в соответствии с функциональным зонированием национального парка «Смоленское Поозерье» - Приложение №1 «Карта-схема функционального зонирования территории национального парка «Смоленского Поозерье»)) |

В соответствии со сведениями, предоставленными ФГБУ "Национальный парк "Смоленское Поозерье", в границах п. Лесной и п. Подосинки при постановке на кадастровый учет допущена кадастровая ошибка, у нескольких участков в границах населенных пунктов обозначена категория «земли лесного фонда» (0,89 га зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 и 0,58 га зоны размещения объектов  социального и коммунально-бытового назначения (объекты дошкольного и общего образования, культура, спорт, медицина) О2). В соответствии с данными Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания, указанные участки на их балансе не состоят. Проектом генерального плана предусмотрено включение указанных кадастровых участков в границы  п. Лесной и п. Подосинки, а также рекомендуется внести соответствующие изменения в кадастровом плане территории (в настоящее время ФГБУ "Национальный парк "Смоленское Поозерье" занимается урегулированием указанного вопроса в судебном порядке).

### 1.3.4. Анализ современного распределения земель Борковского сельского поселения по целевому назначению

Состав и порядок использования земель различных категорий определены Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции.

Земли промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы деревни Жеруны,  деревни Борки, деревни Гончарово, деревни Дятловщина, деревни Евсеевка, деревни Жуково, деревни Журавинница, деревни Заручевье, деревни Земцово, деревни Козеевщина, деревни Крюк, деревни Кутино, посёлка Лесной, деревни Лопаты, деревни Максименки, деревни Матюшино, деревни Митино, деревни Мочары, деревни Мякуры, деревни Нивы, деревни Низы, деревни Петрочаты, посёлка Подосинки, деревни Стабна, деревни Цыбульки, деревни  Шестерни, деревни Шишково, деревни Юдино отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, лесного фонда и водного фонда. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В соответствии со сведениями, предоставленными ФГБУ "Национальный парк "Смоленское Поозерье", в границах п. Лесной и п. Подосинки при постановке на кадастровый учет допущена кадастровая ошибка, у нескольких участков в границах населенных пунктов обозначена категория «земли лесного фонда» - 1,47 га. В соответствии с данными Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания, указанные участки на их балансе не состоят. Проектом генерального плана предусмотрено включение указанных кадастровых участков в границы п. Лесной и п. Подосинки, а также рекомендуется внести соответствующие изменения в кадастровом плане территории (в настоящее время ФГБУ "Национальный парк "Смоленское Поозерье" занимается урегулированием указанного вопроса в судебном порядке).

### 1.3.5. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

Муниципальное образование характеризуется близостью к центру района г. Демидов (деревня Жеруны расположена в 52 км к северо-востоку от д. Демидов), связано с ним автодорожным транспортом.

В населенных пунктах муниципального образования в существующих границах имеются территориальные резервы для развития. При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий.

Учитывая наличие территориальных резервов для застройки в деревнях и поселках Борковского сельского поселения, а также выделения на территории поселения  туристско-рекреационных зон национального парка «Смоленское Поозерье» (зоны «Смоленский тракт» и зоны научно-познавательного экологического туризма), необходимость изменения границ населенных пунктов не возникает, сохраняется сложившаяся территориально-планировочная структура поселения. При этом развитие экологического и сельского туризма в национальном парке должно быть направлено на сохранение природного и культурно-исторического ландшафта и традиционного сельского уклада жизни, возрождение народных промыслов и ремесел. Основой данного процесса должно стать восстановление сложившейся на территории парка системы сельского расселения, специализация отдельных поселений на традиционных для них видах деятельности, а также развитие сферы услуг для туристов. Восстановление памяти о каждом населенном пункте должно осуществляться путем восстановления сохранившихся сельских домов и часовен и создания музейных экспозиций. На местах утраченных деревень должны быть установлены памятные знаки в традиционных архитектурных формах, часовни и поклонные кресты.

Таким образом, наиболее высоким потенциалом и инвестиционной привлекательностью с точки зрения градостроительного освоения обладают следующие населенные пункты:

д. Жеруны получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной его части;

п. Подосинки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной и юго-восточной его частях;

д. Мочары получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта;

д. Евсеевка получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в восточной его части;

д. Борки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной его части;

д. Земцово получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в центральной и южной его частях..

## 1.4. Анализ социально-экономического состояния территории

### 1.4.1. Население и современная демографическая ситуация

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Демидовского муниципального района в целом, так и Борковского муниципального образования в частности.

Численность постоянного населения  Борковского сельского поселения на                   01.01.2015 г. составила 429 человека.

В состав поселения входят 28 населенных пунктов, д. Жеруны является административным центром Борковского муниципального образования. Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы в поселении наблюдается стабилизация численности населения.

Таблица 5

Динамика изменения численности населения поселения

| Численность населения, тыс.чел | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борковское сельское поселение | 483 | 476 | 465 | 451 | 429 |

Таблица 6

Численность населения по населенным пунктам поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | ИТОГО |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Жеруны | 69 |
| 2 | д. Борки | 8 |
| 3 | д. Гончарово | 12 |
| 4 | д. Дятловщина | - |
| 5 | д. Евсеевка | 36 |
| 6 | д. Жуково | - |
| 7 | д. Журавинница | - |
| 8 | д. Земцово | 9 |
| 9 | д. Заручевье | - |
| 10 | д. Кутино | 1 |
| 11 | д. Козеевщина | - |
| 12 | д. Лопаты | - |
| 13 | п. Лесной | 74 |
| 14 | д. Митино | - |
| 15 | д. Максименки | - |
| 16 | д. Мочары | 11 |
| 17 | д. Мякуры | 24 |
| 18 | д. Матюшино | 10 |
| 19 | д. Нивы | 2 |
| 20 | д. Низы | 8 |
| 21 | д. Петрочаты | 1 |
| 22 | п. Подосинки | 152 |
| 23 | д. Стабна | 1 |
| 24 | д. Цыбульки | 6 |
| 25 | д. Шишково | - |
| 26 | д. Шестерни | - |
| 27 | д. Юдино | 5 |
| 28 | д. Крюк |  |
|  | И Т О Г О: | 429 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району. В настоящее время в поселении уровень рождаемости ниже уровня смертности. Так, по данным статистики, в 2014 г. общее число родившихся составило 4,4‰, общее число умерших 19,9‰, в результате уровень естественного прироста составил -15,5‰.

Таблица 7

Динамика движения населения

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, тыс.чел. | 465 | 451 | 429 |
| 2 | Родившихся, всего | 8 | 2 | 1 |
| 3 | Число умерших, всего | 11 | 9 | 18 |
| 5 | Число прибывших жителей, всего | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Число выбывших жителей, всего | 6 | 10 | 6 |

Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти он корректируется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна.

Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура поселения характеризуется относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте. За последние годы значительно сократилась доля детей и подростков. Доля лиц старше трудоспособного возраста постоянно увеличивается.

Возрастная структура населения по данным на 01.01.2014 г. характеризуется  неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным муниципального образования составляет 56% от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 15% и 29% соответственно. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного приведет к увеличению людей старше трудоспособного возраста, и это не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

### 1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

Экономика поселения  не ориентирована на материальное  производство.

Существует ограниченность мест приложения труда, что влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте.

Наибольший вес в нематериальном производстве занимает торговля и образование. Уровень безработицы находится на среднем уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами поселения.

### 1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики.

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования. Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы следующие документы:

- Региональные нормативы, утвержденные постановлением  Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции»;

-   СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ             № 1063-р от 03.07.1996.

#### 1.4.3.1. Система образования

Система образования на территории Борковского сельского поселения представлена одним объектом основного образования.

Таблица 8

Учреждения образования

| Наименование объекта и адрес | Емкость по проекту, мест | Число учеников, чел. | Уровень наполняемости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Борковский филиал МБОУ «Михайловская ОШ» | 110 | 7 | 6% |

Наполняемость общеобразовательных учреждений имеет достаточно низкий уровень, что отражает неблагоприятную демографическую обстановку в конце 90-х, начале 2000-ых годов.

#### 1.4.3.2. Система здравоохранения

Система здравоохранения Борковского сельского поселения представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами. Фельдшерско-акушерский пункт является лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности, поэтому в проекте не оценивается мощность подобных учреждений.

Таблица 9

Перечень объектов здравоохранения

| Наименование | Емкость по факту |
| --- | --- |
| ФАП д. Жеруны | 10 посещений в смену |
| ФАП д. Евсеевка | 4 посещения в смену |
| ФАП д. Гончарово | 8 посещений в смену |

Население муниципального образования получает амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги в районных учреждениях здравоохранения, анализ емкости которых был произведен в Схеме территориального планирования Демидовского муниципального района.

#### 1.4.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является  важнейшим элементом в оздоровлении нации.

На территории поселения объекты физической культуры и спорта имеются только при образовательном учреждении, сложившаяся ситуация существенно ограничивает возможность их использования для населения старшего возраста.

Обеспеченность объектами физкультуры и спорта на территории поселения следует охарактеризовать, как низкую. Следует дополнительно отметить, что спортивные объекты размещены при образовательных учреждениях, что не позволяет заниматься спортом всем жителям поселения. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является создание условий для развития спорта.

#### 1.4.3.4. Библиотечное обслуживание

На территории Борковского сельского поселения действуют одно учреждение библиотечного обслуживания. Согласно действующим нормативам в поселениях с численностью населения от 100 до 500 чел. необходим один объект библиотечного обслуживания, таким образом, число учреждений достаточно для обслуживания населения муниципального образования.

В ближайшей перспективе необходимо решить ряд существующих проблем в сфере библиотечного обслуживания населения, во-первых - обновление и увеличение мощности книжного фонда, во-вторых, обеспечение библиотек высокоскоростным доступом в сеть «Интернет».

#### 1.4.3.5. Организация досуга

На территории Борковского сельского поселения действуют одно учреждение культурно-досугового типа на 150 мест в п. Подосинки.

Уровень обеспеченности числом мест в зрительных залах в учреждении культурно - досугового типа соответствует нормативному показателю, но необходима модернизация, направленная на обеспечение соответствия современным требованиям, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно - досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

#### 1.4.3.6. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

На территории поселения действуют 2 магазина, одно отделение «Почта России». Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают.

## 1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Борковского сельского поселения

На территории Борковского сельского поселения располагаются объекты недвижимости федеральной, региональной, муниципальной и частной форм собственности, к которым относятся объекты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.

Объекты капитального строительства федерального значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - Борковское сельское поселение находится в границах особо охраняемой природной территории федерального значения "Национальный парк "Смоленское Поозерье";

Объекты капитального строительства регионального и районного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - объекты культурного наследия регионального значения;

  - территории автомобильных дорог регионального значения;

  - объекты капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения;

  - объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения;

  - объекты капитального строительства учебно-образовательного назначения;

  - объекты капитального строительства здравоохранения;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – подстанция 35 кВ, ЛЭП 35 кВ.

ОКС связи – линии электросвязи

Объекты капитального строительства местного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - территории малоэтажной жилой застройки;

  - территории общественной застройки (за исключением территорий, находящихся в частной собственности);

  - объекты капитального строительства культурно-досугового назначения;

  - территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые насаждения, улицы, дороги, проезды, площадки);

  - территории специального назначения, в том числе кладбищ;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – трансформаторные подстанции, ЛЭП 10 кВ;

ОКС водоснабжения – артезианские скважины и водонапорные башни, водопроводы;

ОКС теплоснабжения – котельные.

## 1.6. Жилой фонд

Жилой фонд Борковского сельского поселения составляет 17,8 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 41,0 м2/чел.

Таблица 10

Характеристика жилого фонда

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 17,8 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 13,8 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 4,0 |
|  | Специализированный(общежитие) |  |  |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади |  |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | 7 |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади |  |
|  | частная |  | 13,1 |
|  | муниципальная |  | 4,7 |
|  | общественная |  |  |
| 5 | Инженерное оборудование: | %% |  |
|  | водопровод |  |  |
|  | канализация |  |  |
|  | центральное отопление |  |  |
|  | газ |  |  |
|  | ванными( душем) |  |  |

Таблица 11

Существующая жилая застройка по населенным пунктам сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | жилая застройка , га* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | д. Жеруны | 27,93 |
| 2 | д. Борки | 13,93 |
| 3 | д. Гончарово | 16,72 |
| 4 | д. Дятловщина | 6,42 |
| 5 | д. Евсеевка | 28,67 |
| 6 | д. Жуково | 13,11 |
| 7 | д. Журавинница | 22,40 |
| 8 | д. Земцово | 15,99 |
| 9 | д. Заручевье | 16,47 |
| 10 | д. Кутино | 25,94 |
| 11 | д. Козеевщина | 29,72 |
| 12 | д. Крюк | 27,93 |
| 13 | д. Лопаты | 14,44 |
| 14 | п. Лесной | 69,44 (в том числе 0,69 га на землях лесного фонда)** |
| 15 | д. Митино | 4,36 |
| 16 | д. Максименки | 7,60 |
| 17 | д. Мочары | 10,95 |
| 18 | д. Мякуры | 20,08 |
| 19 | д. Матюшино | 20,94 |
| 20 | д. Нивы | 10,55 |
| 21 | д. Низы | 39,47 |
| 22 | д. Петрочаты | 48,41 |
| 23 | п. Подосинки | 50,56 (в том числе 0,20 га на землях лесного фонда)* |
| 24 | д. Стабна | 23,31 |
| 25 | д. Цыбульки | 32,56 |
| 26 | д. Шишково | 13,71 |
| 27 | д. Шестерни | 14,98 |
| 28 | д. Юдино | 40,97 |
|  | Итого | 667,56 |

ж  По обмеру чертежа

ж ж В соответствии со сведениями, предоставленными ФГБУ "Национальный парк "Смоленское Поозерье", в границах п. Лесной и п. Подосинки при постановке на кадастровый учет допущена кадастровая ошибка, у нескольких участков в границах населенных пунктов обозначена категория «земли лесного фонда» (0,89 га зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 и 0,58 га зоны размещения объектов  социального и коммунально-бытового назначения (объекты дошкольного и общего образования, культура, спорт, медицина) О2). В соответствии с данными Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания, указанные участки на их балансе не состоят. Проектом генерального плана предусмотрено включение указанных кадастровых участков в границы п. Лесной и п. Подосинки, а также рекомендуется внести соответствующие изменения в кадастровом плане территории (в настоящее время ФГБУ "Национальный парк "Смоленское Поозерье" занимается урегулированием указанного вопроса в судебном порядке).

Выводы:

Порядка 78% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен малоэтажной (индивидуальной) застройкой. Жилобеспеченность средняя.  В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как среднюю.

## 1.7.	Анализ состояния транспортной инфраструктуры

### 1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура Борковского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги регионального значения IV технической категории (21,54 км), V технической категории (4,46 км) "Пржевальское – Жеруны - Евсеевка" в центральной части поселения, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

Характеристика автодорог регионального и местного значения Борковского сельского поселения представлена в таблице 12.

Таблица 12

Характеристика автомобильных дорог Борковского сельского поселения

| Наименование автомобильных дорог | Протяженность в границах муниципального образования, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Регионального и межмуниципального значения |
| "Пржевальское – Жеруны - Евсеевка" | 26,00 | асфальтобетон - 10,54 км, гравийное - 15,46 км |
| ИТОГО: | 26,00 |  |

Внутренняя транспортная сеть населенных пунктов Борковского сельского поселения характеризуется наличием основного направления, представленного главной поселковой улицей, а также систему основных и второстепенных улиц в жилой застройке.

Существующая геометрия внутренней транспортной сети связана с геометрией планировочной структуры, обусловленной исторически сложившейся застройкой и особенностями геоморфологии.

Главные поселковые улицы обеспечивают корреспонденцию между планировочными блоками внутри населенных пунктов, а также транзитное движение транспортных средств через населенные пункты. Минимальная нормативная ширина   главной поселковой улицы – 15-18 метров в красных линиях (рекомендуемая при новой застройке – 20-26 м). Зачастую ширина улицы в красных линиях не выдерживается, что обусловлено исторически сложившейся застройкой. При организации движения транспорта в местах пересечения элементов улично-дорожной сети в настоящее время организованы нерегулируемые перекрестки.

Основные улицы в жилой застройке предназначены для организации транспортно-пешеходных связей внутри жилой застройки. Ширина в красных линиях составляет 12-15 метров (рекомендуемая ширина при осуществлении нового строительства – 20 м). В системе исторически сложившейся застройки указанная ширина улиц в красных линиях выдерживается не всегда.

Основным направлением развития системы внутреннего транспорта является выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движении, в частности, по устройству светофорного регулирования территории, а также организация пешеходных переходов.

### 1.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения

Пассажирские перевозки на территории Борковского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Таблица 13

Характеристика автобусных маршрутов, проходящих по территории

Борковского сельского поселения

| Направление | Номер маршрута | Количество маршрутов, дни следования |
| --- | --- | --- |
| Демидов - Пржевальское ч/з Бакланово-Евсеевка | 104 | 2 (пн, пт 2-я, 4-я) |
| Пржевальское-Евсеевка | 105 | Длина маршрута - 32,4 км Время оборота - 50 мин. Количество машин на маршруте - 1 |

### 1.7.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой

К достоинствам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Борковского сельского поселения относятся:

-  охват поселения системой транспортного обслуживания, в т.ч. наличие развитой системы пассажирского сообщения;

К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Борковского сельского поселения относятся:

- основным недостатком автобусного обслуживания территории муниципального образования является малое число рейсов в обслуживании населённых пунктов, а также высокая степень износа автобусов, осуществляющих пассажироперевозки

- не все дороги и улицы поселения имеют твердое покрытие.

## 1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения с возможностью захоронения после кремирования.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения 429 человек, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 0,10 га. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что территория муниципального образования обеспечена местами для захоронений.

Характеристики существующих кладбищ на территории Борковского сельского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 14

Характеристики существующих кладбищ

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище, расположенное около юго-западной границы в д. Земцово | 0,16 | 50 |
| 2. | Кладбище, расположенное около южной границы в д. Жеруны | 0,32 | 50 |
| 3. | Кладбище, расположенное в д. Крюк | 0,30 | 50 |
| 4. | Кладбище, расположенное в 1,7 км к западу от д. Мочары | 0,35 (кладбище расположено в границах зоны особо охраняемых территорий и объектов) | 50 |
| 5. | Кладбище, расположенное в 0,14 км к востоку от д. Мякуры | 0,60 | 50 |
| 6. | Кладбище, расположенное в 0,40 км к северо-востоку от д. Низы | 0,55 | 50 |
| 7. | Кладбище, расположенное в 0,17 км к югу от д. Матюшино | 0,65 | 50 |
| 8. | Кладбище, расположенное в 0,94 км к западу от д. Юдино | 0,21 | 50 |
| 9. | Кладбище, расположенное в 0,36 км к востоку от д. Дятловщина | 0,20 | 50 |
| 10. | Кладбище, расположенное около восточной границы в д. Земцово | 0,30 (кладбище расположено в границах зоны особо охраняемых территорий и объектов) | 50 |
|  | Итого | 3,64 | - |

## 1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### 1.9.1. Водоснабжение

В настоящее время источником водоснабжения Борковского сельского поселения Демидовского района являются подземные воды, обеспечивающие все хозяйственно-питьевые и промышленные нужды.

На территории сельского поселения имеется 69 шахтных колодцев. Из них 3 колодца находятся на балансе Администрации.

Имеются недействующие в настоящее время скважины и водонапорные башни в                    д. Жеруны, д. Борки, д. Евсеевка, д. Журавинница, д. Матюшино, д. Низы, д. Мякуры.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Отсутствие централизованного водоснабжения в населенных пунктах поселения.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

### 1.9.2. Канализация

В поселении систем централизованного водоотведения и очистных сооружений нет. На территории населенных пунктов Борковского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Муниципальное образование нуждается в строительстве очистных сооружений. Также необходимо обеспечение муниципального образования автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков заводского изготовления, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки.

### 1.9.3. Теплоснабжение

В сельском поселении имеется одна котельная – в д. Жеруны, около Борковский филиал МБОУ "Михайловская ОШ" .

Централизованных сетей теплоснабжения в поселении нет.

Жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла: автономных бытовых котлов, печей. Основными видами топлива  являются дрова.

Централизованного отопления на территории поселения нет.

### 1.9.4. Газоснабжение

Население, проживающее в жилых домах, использует баллонный газ для приготовления пищи. 100% населения обеспечено баллонным газом.

### 1.9.5. Электроснабжение

Электроснабжение на территории сельского поселения осуществляется Демидовским РЭС. В деревнях Матюшино, Гончарово, Мякуры, Мочары, Жеруны, Борки, Евсеевка, Земцово и поселках Подосинки, Лесной восстановлено уличное освещение (51 светильник).

Источником питания потребителей на территории Борковского сельского поселения является ПС 35/10 Ельша. Характеристики ПС представлены в таблице.

Таблица 15

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Мощность тр-р, МВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ельша | 1х1600 | удовл. | 45,5 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ (нагрузка на ТП составляет 40-55 % от номинальной), от которых электроэнергия воздушными одно цепными линиями 0,4 кВ (марка провода А-25, А-35, А-50) подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Безучетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные просеки охранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

### 1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.

Естественным монополистом в предоставлении услуг проводной связи в Демидовском районе  является Смоленский филиал ОАО «Центртелеком».

На территории поселения имеется Подосинковская АТС на 100 номеров, из них занято 100%., и Гончаровская АТС на 50 номеров, из них занято 60% и расположено 15 таксофонов.

Внутризоновая первичная сеть Смоленского филиала ОАО «Центртелеком» на территории Демидовского района построена с использованием следующих сооружений связи:

- волоконо-оптические линии связи между райцентрами и краевым центром, уплотненные системами передачи синхронной цифровой иерархии SDH.

- линии связи с медножильным кабелем. Кабеля проложены в грунте, вдоль основных дорожных магистралей.

Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как МТС, Билайн, «МобиКом» (Мегафон) и ТЕЛЕ–2. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции. Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи.

Почтовые услуги обеспечиваются ОСП «Демидовский почтамт» УФПС Смоленской области филиала ФГУП «Почта России».

Основным оператором телевизионного вещания в Демидовском районе является «Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр».

Филиал ФГУП «РТРС» «Смоленский ОРПЦ» является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний.

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка).

## 1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Борковского сельского поселения с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

### 1.10.1. Состояние почвенного покрова

Неоценимым богатством сельского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Загрязнение почв на территории поселения происходит в основном вследствие выбросов вредных химических соединений от промышленных предприятий и транспорта. Интенсивным источником загрязнения почв являются несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, размещаемые с нарушением требований санитарных норм и правил.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Для почв Борковского сельского поселения характерен процесс снижения содержания гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии. Истощение запасов гумуса отрицательно влияет на агрофизические, физико-химические свойства и биологическую активность почвы, ухудшает ее водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы, уменьшает способность почвы противостоять таким негативным явлениям, как подкисление и засоление.

Причиной потерь гумуса в почве является низкий уровень использования органиче-ских и минеральных удобрений, незначительный удельный вес в структуре посевных пло-щадей бобовых культур и многолетних трав, высокая интенсивность обработок и повышен-ная аэрация (высокая насыщенность севооборота парами и пропашными культурами), эро-зия почвы. По расчетам специалистов НИИСХ Юго-Востока, для накопления 1% гумуса, при внесении ежегодно на 1 гектар 12 т органических удобрений, потребуется 50 лет.

### 1.10.2. Атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного транспорта.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт – на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей проводится ежегодно во время технических осмотров.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

### 1.10.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы Борковского сельского поселения используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

### 1.10.4. Водные ресурсы

В результате ведения мониторинга подземных вод выявлено, что в пределах селитебных зон качество грунтовых вод в большинстве случаев не соответствует санитарным нормам не только по органолептическим, но и по таким показателям, как окисляемость перманганатная, азотсодержащие компоненты, нефтепродукты, СПАВ. Максимальное загрязнение грунтовых вод отмечается в зонах влияния крупных промышленных объектов. Загрязненные грунтовые воды могут оказывать отрицательное влияние и на хорошо защищенные межпластовые водоносные горизонты. Выборочное опробование показало, что при существующей практике строительства эксплуатационных скважин путем оборудования их одной фильтровой колонной без изоляции грунтового горизонта обсадными трубами происходит переток загрязненных грунтовых вод по затрубному пространству в процессе их эксплуатации. Следовательно, при сооружении эксплуатационных скважин на межпластовые водоносные горизонты организациям, проводящим их проектирование и сооружение, необходимо предусматривать тщательную изоляцию грунтовых вод.

### 1.10.5. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории населённых пунктов Борковского сельского поселения является автомобильный и железнодорожный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автомобильной дороге регионального значения "Пржевальское – Жеруны - Евсеевка" в центральной части поселения.

Проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население актуальна для д. Жеруны, д, Евсеевка, пос. Подосинки, д. Мочары, д. Мякуры, по территории которых проходят транзитные транспортные потоки по вышеперечисленной автомобильной дороге. Для жилой застройки, расположенной вдоль указанной автодороги, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности, устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Остальная сложившаяся жилая застройка Борковского сельского поселения, представленная малоэтажными (индивидуальными) домами с озеленёнными приусадебными участками, а также многоквартирными жилыми домами, не требует организации дополнительных мероприятий по снижению уровня шума.

## 1.11. Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиями санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Борковском сельском поселении являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории Борковского сельского поселения являются:

- сельское население;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

- производственные объекты;

- транспорт.

На территории Борковского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

Зимняя уборка территорий

- уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

- очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

- при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию поселения – от накопившихся за зиму загрязнений;

- проводится уборка придомовых территорий;

- производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

- проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.

Санитарная очистка

В Борковском сельском поселении решение проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. Полигонов ТБО на территории нет. Проблема в области обезвреживания отходов в целом заключается в отсутствии мероприятий по обезвреживанию рекультивированных свалок, нарушенных земель (после захоронения ТБО).

Основными проблемами в сфере утилизации (захоронения) являются:

1. Увеличение объемов образующихся отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения.

2. Усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов.

3.Наличие несанкционированных свалок.

4. Отсутствие мощностей по утилизации отдельных видов отходов.

В сфере захоронения отходов проблема заключается в том, что свалки представляют опасность для окружающей среды, так как организованы без соблюдения требований природоохранного законодательства.

В целях обеспечения надлежащего санитарного и экологического состояния  Борковского  сельского поселения, предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье жителей и окружающую природную среду требуется  внедрение системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения отходов потребления.

Подсчёт количества ТБО, образуемых населением Борковского сельского поселения, производится по нормативу 450 кг на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820).

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Таблица 16

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Подосинки | 152 | 450 | 68,40 |
| 2 | д. Мочары | 11 | 450 | 4,95 |
| 3 | д. Жеруны | 69 | 450 | 31,05 |
| 4 | д. Борки | 8 | 450 | 3,60 |
| 5 | д. Земцово | 9 | 450 | 4,05 |
| 6 | д. Жуково | - | 450 | - |
| 7 | п. Лесной | 74 | 450 | 33,30 |
| 8 | д. Мякуры | 24 | 450 | 10,80 |
| 9 | д. Гончарово | 12 | 450 | 5,40 |
| 10 | д. Юдино | 5 | 450 | 2,25 |
| 11 | д. Низы | 8 | 450 | 3,60 |
| 12 | д. Матюшино | 10 | 450 | 4,50 |
| 13 | д. Дятловщина | - | 450 | - |
| 14 | д. Шестерни | - | 450 | - |
| 15 | д. Петрочаты | 1 | 450 | 0,45 |
| 16 | д. Шишково | - | 450 | - |
| 17 | д. Кутино | 1 | 450 | 0,45 |
| 18 | д. Максименки | - | 450 | - |
| 19 | д. Митино | - | 450 | - |
| 20 | д. Стабна | 1 | 450 | 0,45 |
| 21 | д. Заручевье | - | 450 | - |
| 22 | д. Журавинница | - | 450 | - |
| 23 | д. Лопаты | - | 450 | - |
| 24 | д. Евсеевка | 36 | 450 | 16,20 |
| 25 | д. Цыбульки | 6 | 450 | 2,70 |
| 26 | д. Козеевщина | - | 450 | - |
| 27 | д. Нивы | 2 | 450 | 0,90 |
| 28 | д. Крюк | - | 450 | - |
|  | Итого | 429 | 450 | 193,05 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год, производится по нормативу 0,3 м3 на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820), представлен в таблице ниже.

Таблица 17

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Подосинки | 152 | 0,3 | 45,6 |
| 2 | д. Мочары | 11 | 0,3 | 3,3 |
| 3 | д. Жеруны | 69 | 0,3 | 20,7 |
| 4 | д. Борки | 8 | 0,3 | 2,4 |
| 5 | д. Земцово | 9 | 0,3 | 2,7 |
| 6 | д. Жуково | - | 0,3 | - |
| 7 | п. Лесной | 74 | 0,3 | 22,2 |
| 8 | д. Мякуры | 24 | 0,3 | 7,2 |
| 9 | д. Гончарово | 12 | 0,3 | 3,6 |
| 10 | д. Юдино | 5 | 0,3 | 1,5 |
| 11 | д. Низы | 8 | 0,3 | 2,4 |
| 12 | д. Матюшино | 10 | 0,3 | 3,0 |
| 13 | д. Дятловщина | - | 0,3 | - |
| 14 | д. Шестерни | - | 0,3 | - |
| 15 | д. Петрочаты | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 16 | д. Шишково | - | 0,3 | - |
| 17 | д. Кутино | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 18 | д. Максименки | - | 0,3 | - |
| 19 | д. Митино | - | 0,3 | - |
| 20 | д. Стабна | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 21 | д. Заручевье | - | 0,3 | - |
| 22 | д. Журавинница | - | 0,3 | - |
| 23 | д. Лопаты | - | 0,3 | - |
| 24 | д. Евсеевка | 36 | 0,3 | 10,8 |
| 25 | д. Цыбульки | 6 | 0,3 | 1,8 |
| 26 | д. Козеевщина | - | 0,3 | - |
| 27 | д. Нивы | 2 | 0,3 | 0,6 |
| 28 | д. Крюк | - | 0,3 | - |
|  | Итого | 429 | 0,3 | 128,7 |

Таким образом, на сегодняшний день с территории поселения необходимо собирать и вывозить 193,05 тонн ТБО, образуемых населением, а также отходы, образуемые предприятиями и учреждениями Борковского сельского поселения, и смет с поверхности улиц и дорог общего пользования.

Объем жидких отходов из выгребов, образуемых населением, составляет 128,7 м3. Мероприятия по удалению жидких бытовых отходов из выгребов рассмотрены в разделе 1.9.2. «Канализация».

## 1.12. Природно-экологический каркас территории

Природно-экологический каркас территории  поселения представляет собой систему взаимосвязанных природно-рекреационных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие.

Основу природно-экологического каркаса Борковского сельского поселения составляют существующие лесные массивы озелененных территорий,  территории, специально резервируемые под озеленение в структуре населенных пунктов, ООПТ федерального значения – «Национальный парк «Смоленское Поозерье»

Элементы экологической регламентации природопользования, включенные в природно-экологический каркас:

- участки ограниченного природопользования: защитные леса, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

- различные типы зон с особыми условиями использования территории, в т.ч.: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы, охранные зоны коммуникаций.

При формировании экологического каркаса в проекте генерального плана Борковского сельского поселения должны быть решены  следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса:

- формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающее экологически-устойчивое развитие;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений свыше нормативных показателей (увеличение озеленения общего пользования), связанного с необходимостью улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных территорий;

- формирование парковых и рекреационных зон.

Основными видами лесохозяйственных работ являются ландшафтные, санитарные, проходные рубки и рубки ухода за лесом, мелиорация на заболоченных и переувлажненных участках.

Природоохранными мерами для элементов экологического каркаса в поселении можно считать следующие:

- выделение и регламентация использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- экологическая оптимизация лесного, сельского хозяйства природопользования;

- преобразований природных ландшафтов территорий экологического каркаса, необходимых для формирования и усиления системы озеленения;

- рекультивация на нарушенных территориях, лесовосстановление и т.п.

Особое значение в формировании природно-экологического каркаса имеет создание лесополос вдоль автомобильных  дорог и на безлесных водоразделах.

### 1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Борковского сельского поселения

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Система зеленых насаждений населенных пунктов муниципального образования   представлена:

- территориями, занимаемыми насаждениями общего пользования:

- территориями, занимаемыми насаждениями ограниченного пользования. Эту категорию насаждений составляют озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, различных учреждений и предприятий. Насаждения данной категории предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий и повышения эстетических качеств застройки.

В процессе проектирования и застройки необходимо сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах поселения., а также довести обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека.

## 1.13. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана Борковского сельского поселения учтены  зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Борковского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

На территории Борковского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Проекты охранных зон объектов культурного наследия не разработаны.

Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на «Картах  границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов» и учтены при разработке генерального плана.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

### 1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В настоящее время на территории Борковского сельского поселения расположено 2 объекта культурного наследия регионального значения, их характеристика представлена в таблице ниже.

Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Борковского сельского поселения, не установлены.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план Борковского сельского поселения подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Таблица 18

Объекты исторического и культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения                             Борковского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта культурного наследия по документу о принятии под госохрану | Адрес объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации | Нормативный акт, на основании которого объект отнесен к памятникам истории и культур |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила 84 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | д. Дятловщина | д. Дятловщина | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 2 | Стоянка, III-II тыс.до н.э. | сев.-вост. окраина д.Мочары, на берегу оз.Ельша | сев.-вост.окраина д.Мочары, на берегу оз.Ельша | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |

### 1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Борковское сельское поселение Демидовского района Смоленской области находится в границах особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ) федерального значения – «Национальный парк «Смоленское Поозерье».

Согласно п.2 ст. 15 Федерального закона от 14.03.95 «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ на территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка. Хозяйственную и иную деятельность в границах указанной ООПТ необходимо осуществлять в соответствии с Положением о федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Смоленское Поозерье». Информация о особо охраняемой природной территории федерального значения – «Национальный парк «Смоленское Поозерье» и режимах хозяйственной деятельности в границах ее территории приводится ниже.

Особо охраняемая природная территория федерального значения –                                  «Национальный парк «Смоленское Поозерье»

Государственное учреждение "Национальный парк "Смоленское Поозерье", именуемый далее национальный парк, является природоохранным, эколого-просветительским и научно-исследовательским учреждением, территория и акватория которого включает в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и которые предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма.

Национальный парк создан постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1992 года № 247. Национальному парку предоставлены земли общей площадью 146237 гектаров. В границы национального парка включены земли других собственников и пользователей без изъятия их из хозяйственной эксплуатации общей площадью                        31728 гектаров.

Территория национального парка относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения и учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Земля, воды, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территории национального парка, предоставляются ему в пользование на правах, предусмотренных федеральными законами. Изъятие земель и других природных ресурсов национального парка запрещается.

Историко-культурные объекты, поставленные на государственную охрану, передаются национальному парку по согласованию с государственным органом охраны памятников истории и культуры.

Национальный парк имеет исключительное право приобретения земельных участков, включенных в состав национального парка без изъятия из хозяйственной деятельности и принадлежащих другим собственникам, за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных законом источников.

На непосредственно прилегающих к землям национального парка участках земли постановлением Главы администрации Смоленской области от 27.05.96 N 199 в лесах Велижского, Духовщинского и Демидовского лесхозов установлена охранная (буферная) зона шириной 500 метров.

Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимости закрепляются за национальным парком на правах оперативного. Земельные участки в границах национального парка, а также находящиеся на них здания, сооружения, помещения не подлежат приватизации.

Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения оказывают содействие в осуществлении мероприятий по организации, охране и функционированию национального парка.

Основные задачи национального парка

На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:

а) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

б) сохранение биоразнообразия, редких и исчезающих видов животных и растений;

в) сохранение историко-культурных объектов;

г) экологическое просвещение населения;

д) создание условий для регулируемости туризма и отдыха;

е) разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

ж) осуществление экологического мониторинга;

з) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Режим охраны территории национального парка

На территории национального парка устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом его природных, историко-культурных и иных особенностей. В соответствии с этим на территории национального парка выделены функциональные зоны (Приложение №1 «Карта-схема функционального зонирования территории национального парка «Смоленского Поозерье»):

а) заповедная, в пределах которой запрещена любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории. Вмешательство в природную среду в заповедной зоне полностью запрещено. В заповедной зоне могут проводиться научные наблюдения и производиться работы по тушению лесных пожаров.

На территории заповедной зоны могут находиться сотрудники инспекции по охране территории национального парка при исполнении служебных обязанностей и научные сотрудники, выполняющие работы по темам, утвержденным планом НИР национального парка. Посещение заповедной зоны допускается по специальному разрешению, подписываемому главным государственным инспектором по охране территории национального парка (границы указанной зоны в границах Борковского сельского поселения отображены на картах генерального плана).

б) особо охраняемая, в пределах которой запрещается хозяйственная деятельность и обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов и объектов, и на территории которой допускается строго регулируемое посещение. На территории особо охраняемой зоны могут находиться сотрудники инспекции по охране территории национального парка при исполнении служебных обязанностей, и научные сотрудники, выполняющие работы по темам, утвержденным планом НИР национального парка. Посещение особо охраняемой зоны допускается по разрешению, подписываемому главным или заместителем главного гос.инспектора по охране территории национального парка. На территории зоны допускается сбор ягод и грибов лицами, постоянно проживающими на территории национального парка, в сроки, устанавливаемые администрацией национального парка (границы указанной зоны в границах Борковского сельского поселения отображены на картах генерального плана);

в) познавательного туризма, предназначенная для организации экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами национального парка;

г) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функционирования национального парка и местного населения.

Хозяйственная деятельность национального парка направлена на обеспечение надлежащей охраны природных и историко-культурных объектов, выполнение мероприятий по уходу за ними и их восстановлению, а также на организацию регулируемого туризма и отдыха в природных условиях (границы указанной зоны в границах Борковского сельского поселения отображены на картах генерального плана)

д) традиционного экстенсивного природопользования, в пределах которой по разрешению и согласованию с администрацией национального парка допускается ограниченная хозяйственная деятельность с целью обеспечения жизнедеятельности граждан, постоянно проживающих (не менее 9 месяцев в году) на территории национального парка.

В зону традиционного экстенсивного природопользования входят земли, включенные в состав национального парка без изъятия их из хозяйственной эксплуатации.

Нахождение посетителей в зонах познавательного туризма, хозяйственного назначения, традиционного экстенсивного природопользования допускается при наличии входного билета установленного образца на посещение национального парка, если другой порядок не оговорен в лицензии по обеспечению регулируемого туризма и отдыха, выданной дирекцией национального парка. Посещение этих зон гражданами, постоянно проживающими на территории национального парка, допускается при наличии документов, подтверждающих факт их проживания.

Лимиты посещения гражданами территории парка определяются администрацией национального парка на основании научно обоснованных норм использования территорий в рекреационных целях.

На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам, и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

г) предоставление садоводческих и дачных участков;

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием национального парка;

е) рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, корья, охота, промысловое рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием национального парка, мойка автотранспорта в естественных водоемах и на их берегах, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам, использование моторных плавающих средств без согласования с дирекцией национального парка;

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

к) организация и проведение раскопок археологических и исторических объектов без согласования с дирекцией национального парка.

На землях, включенных в границы национального парка без изъятия из хозяйственной деятельности, запрещается расширение и строительство новых хозяйственных объектов. Режим использования этих земель определяется Положением, утвержденным в порядке, установленном Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях".

С национальным парком согласовываются вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка.

Эколого-просветительская деятельность

Эколого-просветительская деятельность национального парка осуществляется сотрудниками парка в пределах их компетенции.

Эколого-просветительская деятельность национального парка включает в себя:

а) организацию экологических и оздоровительных лагерей;

б) организацию визит-центров, центров экологического образования, музеев, экспозиций под открытым небом, экологических троп;

в) организацию дендропарков и вольерных комплексов;

г) организацию школьных лесничеств;

д) прохождение практики студентов высших и средних специальных учебных заведений соответствующего профиля;

е) выпуск буклетов, фотоальбомов, путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции;

ж) освещение деятельности национального парка в средствах массовой информации и иные методы и формы экологического воспитания, образования и пропаганды экологических знаний.

Экспертами Ассоциации экологического туризма и Фонда развития экотуризма «Дерсу Узала» совместно со специалистами парка «Смоленское Поозерье» при финансовой поддержке Голландского посольства и ряда спонсоров была разработана Стратегия развития экотуризма (проект «Развитие экологического туризма как путь для сохранения природного и культурного наследия на примере НП «Смоленское Поозерье»). Опыт национального парка «Смоленское Поозерье» показал, что разработка единой, согласованной стратегии развития устойчивого туризма для данной ООПТ позволила не только объединить интересы различных групп (администрации парка, региональной и районной администрации, инвесторов, туристических компаний, местного населения, приезжих дачников), но и учесть все противоречия. Впоследствии Стратегия вошла в областную программу развития туризма.

На первом этапе проекта были проведены анализ социально-экономической ситуации региона, обследование исторических, природных и культурных достопримечательностей территории, экспертная оценка туристической привлекательности территории парка и его окрестностей. По результатам проделанной работы был сделан вывод, что туризм здесь развивать можно и нужно.

Благоприятные климатические условия, живописные уголки первозданной природы, удобные подъездные пути и относительная близость к крупным центрам, кадровый потенциал национального парка – все это оказалось отличной предпосылкой и базовой основой для широкого развертывания эколого-туристической деятельности с привлечением посетителей из других регионов страны, а также зарубежных гостей.

Проведенные исследования позволили сформулировать основные проблемы, затрудняющие развитие экологического туризма в национальном парке «Смоленское Поозерье»:

– Искоренение традиционных поселений и, как следствие, традиционных сельскохозяйственных занятий, промыслов и ремесел, деревенского образа жизни.

– Деградация сельхозугодий, нарушение культурно-исторического ландшафта в связи с зарастанием полей и хаотичной застройкой нежилых деревень современными коттеджами.

– Неравномерное распределение туристических потоков – концентрация неорганизованных туристов на нескольких центральных озерах парка и практически полное отсутствие посетителей в других частях парка. Закономерными последствиями этого являются: постоянное загрязнение бытовым мусором, образование многочисленных кострищ, лесные пожары, эрозия берегов, образование троп и дорог, браконьерская охота и рыболовство, сбор дикоросов. Причем с каждым годом ситуация усугубляется и без принятия срочных мер может выйти из-под контроля.

– Недостаточное количество летних гостевых домов и практическое отсутствие гостевых домов круглогодичного действия.

– Отсутствие предложений для сезонного отдыха, особенно зимних видов отдыха и рекреации.

– Отсутствие разработанного современного турпродукта с полным пакетом услуг, ориентированного на различные целевые группы туристов. Недостаточное использование таких потенциальных возможностей для развития туризма, как расширение предложений по обеспечению различных форм активного отдыха (велопрогулки, конные прогулки, сплавы по рекам и др.), демонстрация традиций природопользования, организация наблюдений за животными. Недостаточное использование исторического, культурного и природного потенциала имеющихся достопримечательностей. Необходимость реконструкции и модернизации музеев и восстановления объектов показа для демонстрации туристам.

– Отсутствие потока организованных туристов и недостаточный опыт работы сотрудников национального парка по его формированию.

– Слабая рекламная компания, отсутствие четкой стратегии маркетинга, рекламы и продвижения турпродукта, недостаточная представленность предложений национального парка в сети Интернет.

– Отсутствие яркого «раскрученного» бренда национального парка.

На основе проведенного анализа и выявленных проблем были сформулированы стратегические цели, задачи и основные направления развития экотуризма в национальном парке «Смоленское Поозерье» на ближайшее пятилетие (2009–2013 гг.).

В рамках Стратегии было учтено, что развитие экологического и сельского туризма в национальном парке должно быть направлено на сохранение природного и культурно-исторического ландшафта и традиционного сельского уклада жизни, возрождение народных промыслов и ремесел. Были выявлены целевые категории туристов, уточнены наиболее перспективные направления развития туризма в регионе, сформулированы первоочередные направления, этапы и последовательность работы, приоритетные направления маркетинга и рекламы. При этом развитие и создание инфраструктуры для осуществления эколого-туристической деятельности является необходимым условием сохранения уникальной природной территории. В связи с тем, что решение этих задач невозможно без участия местного населения и создания условий для привлечения кадров, в том числе и из других регионов, большое внимание было уделено организации взаимодействия с местными жителями и привлечению их к сотрудничеству в сфере обслуживания инфраструктуры экотуризма. Основные предложения Стратегии были также направлены на расширение спектра и потока туристов, увеличение продолжительности туристического сезона за счет развития зимних видов отдыха, кроме того, были рекомендованы и относительно новые для национального парка направления туристической деятельности – развитие бальнеологических и оздоровительных туров, связанных с традициями народной медицины.

Отличительной особенностью разработанной Стратегии стала ее географическая привязка.

Опираясь на ландшафтную структуру территории и результаты пространственного анализа, в национальном парке были выделены туристско-рекреационные зоны, для каждой из которых были предложены индивидуальные сценарии развития. При этом разработанное туристско-рекреационное зонирование не совпадало с функциональным зонированием территории, утвержденным Положением о национальном парке. На отдельных участках парка менялся статус охраны, однако баланс участков с заповедным режимом и режимом рекреационного использования сохранялся. Такой пересмотр был необходим с точки зрения оптимизации распределения туристических потоков и рационального размещения инфраструктуры туризма. Это позволило разработать для каждой зоны систему взаимосвязанных программ, проектов и отдельных мероприятий и наиболее эффективным образом привлекать средства из различных источников – федерального и регионального бюджетов, частных инвестиций, некоммерческих организаций.

В результате анализа территории и культурно-природных объектов с точки зрения возможностей использования для туристических целей были выделены следующие туристско-рекреационные зоны национального парка «Смоленское Поозерье» (Приложение №2 «Схема развития рекреационных зон» (в соответствии со Схемой территориального планирования МО «Демидовский район» Смоленской области)):

– Центральная зона парка, ключевая для развития массового туризма – поселок Пржевальское, деревни Старый двор, Боровики, окрестности озер Сапшо, Рытое, Чистик, Глубокое, Мутное, Петраковское. В этой зоне было предложено развивать инфраструктуру круглогодичного действия для развлечений и спорта. При въезде в поселок Пржевальское было запланировано со здание туристско-рекреационного комплекса «Земля Смоленская», который не только позволит оптимизировать сезонную рекреационную нагрузку и создаст основу для развития поддерживающей инфраструктуры обслуживания туристических потоков в центральной зоне, но и станет туристическим объектом всероссийской значимости, что позволит привлечь посетителей из крупных городов.

– Зона «Смоленский тракт» – русло р. Ельши. Зона возрождения сельских поселений, благоприятная для развития агротуризма и демонстрации быта этнографических деревень. Кроме того, богатые народные традиции, бережно хранящиеся в этих поселениях, позволят разработать целый комплекс познавательных и даже оздоровительных туров.

– Зона научно-познавательного экологического туризма, основанного на наблюдении за животными в естественном природном окружении. Озеро Ельшанское, деревня Подосинки, деревня Ельша. Наиболее востребованными направлениями в этой зоне являются орнитологические экскурсии (в т.ч. наблюдение за водоплавающими птицами), наблюдение за крупными млеко питающими и другими объектами живой природы, организация научных экспедиций, фото туры. Перспективным является и развитие реабилитационного центра для лечения и содержания птиц.

– Зона развития рыболовно-туристических комплексов. Окрестности озера Дго, деревня Ярилово, Рыковщина, озера Баклановское, Петраковское. В этой зоне предполагается развитие рыболовного туризма, кемпингового и семейного отдыха, событийного туризма с использованием народных праздников и традиций. Для повышения эффективности работы в этом направления необходима разработка программ восстановления рыбных ресурсов и создания условий для круглогодичной рыбалки.

– Зона научно-познавательного, образовательного и детского экологического туризма.

Проведение детских экологических лагерей, международных волонтерских лагерей, тематических экскурсий, детских праздников, конференций и других мероприятий.

– Зона развития VIP-отдыха «Рыбалка и охота на Руси». Создание сафари парка, вольер для наблюдений за дикими животными, развитие любительской охоты за границами национального парка, развитие зимних видов отдыха – VIP-коттеджи и базы отдыха, зимняя рыбалка, катание на снегоходах и т.д. Окрестности деревни Городище.

Все зоны было предложено связать радиальными экскурсионными маршрутами с поселком Пржевальское, с обустроенными маршрутами для посетителей, передвигающихся пешком, и велотуристов. Кроме того, было предложено обустроить радиальные выходы к туристическим объектам с каждого маршрута, а также восстановить исторические, культурные и природные памятники.

Отдельным самостоятельным направлением развития туристической деятельности в национальном парке «Смоленское Поозерье» и Демидовском районе было выделено развитие сельского или агротуризма, основой которого является вовлечение в туристическую деятельность местного населения, создание новых возможностей для поддержки и расширения предприятий малого бизнеса. Стратегией определено постепенное развитие этого направления вслед за общим оживлением туристической деятельности в районе, привлечением новых потоков туристов, организацией цивилизованного туристического бизнеса.

На заключительном этапе проекта были разработаны конкретные механизмы реализации разработанной Стратегии. Для каждой зоны были разработаны планы развития, в том числе формирование инфраструктуры и регулирование туристических потоков, подготовлен пакет предложений и проектов, ориентированных на различные потенциальные источники финансирования, в том числе:

– инвестиционные проекты, выполняемые за счет средств частных инвесторов;

– проекты, которые могут быть профинансированы за счет средств областного или федерального бюджета;

– проектные предложения для финансирования из средств международных грантов.

Для каждого проектного предложения и инвестиционного проекта был рассчитан примерный бюджет и определены сроки окупаемости.

Кроме этого, были сформулированы ожидаемые результаты и критерии их оценки, а также количественные и качественные показатели эффективности реализации Стратегии. Таким образом, в результате реализации мероприятий Стратегии ожидается:

– Территория национального парка «Смоленское Поозерье» станет единым туристическим комплексом, национальной гордостью и займет достойное место на туристическом рынке страны.

– Будет создан современный культурно-развлекательный центр. Поселок Пржевальское станет центром притяжения для туристов из Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов Европейской России, а также из-за рубежа.

– На примере национального парка «Смоленское Поозерье» будет создана модель развития экологического туризма, направленного на сохранение традиционной русской культуры - ключевой проблемы российской провинции.

– Будут сохранены культурные ландшафты, создан прецедент возрождения русской деревни силами поселенцев, в т. ч. и из других регионов, при содействии администрации парка и района. Это позволит возродить историческую память народа, сохранить традиционный сельский уклад, возродить традиционные виды сельского хозяйства и промысла, привлечь новые творческие силы в парк, создать новые рабочие места и виды деятельности для местного населения.

– Предлагаемая Стратегия станет одним их первых реальных планов развития туризма в реализации огромного потенциала российских национальных парков с учетом международного опыта развития экологического и сельского туризма. Она создаст предпосылки для предотвращения хаотичной застройки в национальных парках, стирания культурной идентичности, потери культурного и природного наследия страны.

– Национальный парк станет учебным полигоном для сбалансированного и культурного ведения бизнеса, учитывающего интересы всех сторон, направленного на устойчивое долгосрочное развитие региона, внедрение современных технологий и проектов застройки, грамотного сельского хозяйства.

– Реализация программы будет способствовать развитию духовной культуры на основе русских традиций и русской православной церкви, позволит возродить пустеющие деревни, обеспечить их устойчивое функционирование с применением современных экологически чистых технологий. Это, в свою очередь, позволит сохранить и привлечь новые, в том числе молодые кадры в местные деревни.

– Создание долгосрочной программы развития экологического туризма позволит привлечь российские инвестиции и международные гранты, способствующие более стабильному и успешному развитию национального парка.

В составе механизмов реализации стратегии предложены также механизмы контроля за выполнением составляющих Стратегию планов и программ. Количественные и качественные показатели эффективности реализации Стратегии:

1. Число туристских маршрутов на территории национального парка «Смоленское Поозерье».

увеличится с 5-ти в 2008 году до 20-ти в 2013 году.

2. Туристический поток в национальном парке увеличится до пределов рекреационной емкости – 450 000 туристов в год.

3. Строительство новой инфраструктуры будет способствовать увеличению рекреационной емкости национального парка до 1 000 000 туристов к 2013 году.

4. Обновление инфраструктуры и расширение спектра туристских предложений повысит привлекательность национального парка для посещений иностранными туристами, поток которых к 2013 году увеличится до 2000 человек.

5. Зонирование территории национального парка, разработка новых туристских предложений и расширение инфраструктуры для приема и обслуживания туристов позволит более равномерно распределить туристический поток, а также расширить возможности для организации зимнего и межсезонного отдыха в регионе.

6. Возрождение сельских поселений в рамках реализации Программы позволит привлечь новых трудоспособных жителей в старинные деревни и села, расположенные на территории парка, увеличив их население примерно на 20 семей (около 100 человек).

7. В парке будут созданы новые рабочие места: не менее 20 рабочих мест – в туристическом отделе, привлеченные экскурсоводы – 10 человек, сезонные сотрудники, обслуживающие туристические комплексы и стоянки – 20 человек.

8. В сфере малого предпринимательства, ориентированного на развитие туризма в Демидовском и Духовщинском районах Смоленской области, будет создано еще около 200–300 новых рабочих мест.

9. Увеличение объемов предоставляемых туристско-экскурсионных и оздоровительных услуг будет способствовать увеличению наполняемости гостиниц, баз отдыха и иных объектов туристической инфраструктуры, расположенных на территории парка, с 20–25% в 2008 году до 68% в 2013 году.

Учитывая вышесказанное, а также в соответствии со Схемой развития рекреационных зон, утвержденной в составе материалов Схемы территориального планирования муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (Приложение №2), на территории Борковского сельского поселения выделены следующие туристско-рекреационные зоны национального парка «Смоленское Поозерье»:

– Зона «Смоленский тракт» – русло р. Ельши, расположенные вдоль реки населенные пункты Борковского сельского поселения - д. Козеевщина, д. Цыбульки, д. Евсеевка,                         д. Лопаты, д. Лопаты, д. Борки, д. Жеруны, д. Земцово, д. Гончарово, д. Мякуры, п. Лесной, д. Низы, д. Матюшино. Зона возрождения сельских поселений, благоприятная для развития агротуризма и демонстрации быта этнографических деревень. Кроме того, богатые народные традиции, бережно хранящиеся в этих поселениях, позволят разработать целый комплекс познавательных и даже оздоровительных туров.

– Зона научно-познавательного экологического туризма, основанного на наблюдении за животными в естественном природном окружении. Озеро Ельшанское, деревня Подосинки, деревня Мочары, территория урочища Ельша. Наиболее востребованными направлениями в этой зоне являются орнитологические экскурсии (в т.ч. наблюдение за водоплавающими птицами), наблюдение за крупными млеко питающими и другими объектами живой природы, организация научных экспедиций, фото туры. Перспективным является и развитие реабилитационного центра для лечения и содержания птиц.

Учитывая наличие территориальных резервов для застройки в деревнях и поселках Борковского сельского поселения, а также выделения на территории поселения  туристско-рекреационных зон национального парка «Смоленское Поозерье» (зоны «Смоленский тракт» и зоны научно-познавательного экологического туризма), необходимость изменения границ населенных пунктов не возникает, сохраняется сложившаяся территориально-планировочная структура поселения. При этом развитие экологического и сельского туризма в национальном парке должно быть направлено на сохранение природного и культурно-исторического ландшафта и традиционного сельского уклада жизни, возрождение народных промыслов и ремесел. Основой данного процесса должно стать восстановление сложившейся на территории парка системы сельского расселения, специализация отдельных поселений на традиционных для них видах деятельности, а также развитие сферы услуг для туристов. Восстановление памяти о каждом населенном пункте должно осуществляться путем восстановления сохранившихся сельских домов и часовен и создания музейных экспозиций. На местах утраченных деревень должны быть установлены памятные знаки в традиционных архитектурных формах, часовни и поклонные кресты.

### 1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Борковского сельского поселения представлены в                     таблице 19.

Таблица 19

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос             основных рек и озер  Борковского сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Общая протяженность, км | Размер водоохраной зоны, м | Ширина береговой полосы, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Крутик | 4,5 | 50 | 5 | 50 |
| 2 | р. Орешница | 5,0 | 50 | 5 | 50 |
| 3 | р. Льзна | 12 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 4 | р. Ельша | 68 | 200 | 20 | 30 – 50 |
| 5 | р. Должица | 15 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 6 | р. Заваренка | 5 | 50 | 5 | 50 |
| 7 | р. Ильжица | 12 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 8 | р. Лемля | 4,6 | 50 | 5 | 50 |
| 9 | р. Зубринец | 3,3 | 50 | 5 | 50 |
| 10 | р. Скрытейка | 11 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 11 | р. Семья | 5 | 50 | 5 | 50 |
| 12 | р. Черная Грязь | 3 | 50 | 5 | 50 |
| 13 | р. Пароменка | 4 | 50 | 5 | 50 |
| 14 | р. Черный | 4,5 | 50 | 5 | 50 |

Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице 20.

Таблица 20

Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |
| --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) Распашка земель; Размещение отвалов размываемых грунтов; Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Береговая полоса | - перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

### 1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

2.  Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных раннее, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

1. Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен — не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Примечание:

- По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

- При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод ( не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2.  Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 1.13.5. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 21.

Таблица 21

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

В настоящее время на территории Борковского сельского поселения часть территории жилой застройки населенных пунктов находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана Борковского сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Борковского сельского поселения для существующих объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) представлены в таблице 29.

Таблица 22

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Борковского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ, м /класс опасности | Фактическое соблюдение размеров СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище, расположенное около юго-западной границы в д. Земцово | 0,16 | 50 | соблюдается |
| Кладбище, расположенное около южной границы в д. Жеруны | 0,32 | 50 | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в д. Крюк | 0,30 | 50 | не соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,7 км к западу от д. Мочары | 0,35 (кладбище расположено в границах зоны особо охраняемых территорий и объектов) | 50 | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,14 км к востоку от д. Мякуры | 0,60 | 50 | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,40 км к северо-востоку от д. Низы | 0,55 | 50 | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,17 км к югу от д. Матюшино | 0,65 | 50 | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,36 км к востоку от д. Дятловщина | 0,20 | 50 | соблюдается |
| Кладбище, расположенное около восточной границы в д. Земцово | 0,30 (кладбище расположено в границах зоны особо охраняемых территорий и объектов) | 50 | соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное в северной части п. Подосинки | производство пиломатериалов | 100/IV | не соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в юго-восточной части д. Журавинница |  | 50/V | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Жеруны | мастерские н/д | - | - |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в юго-восточной части д. Мякуры | ферма н/д | - | - |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северо-восточной границы д. Низы | ферма н/д | - | - |
| Сельскохозяйственные предприятия, расположенные в п. Лесной | склад, ферма н/д | - | - |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в д. Борки | ферма н/д | - | - |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в д. Цыбульки | ферма н/д | - | - |
| Производственное предприятие, расположенное в п. Лесной | пилорама н/д | - | - |
| Сельскохозяйственные предприятия, расположенные в д. Евсеевка | мастерские, ферма н/д | - | - |
| Производственное предприятие, расположенное в д. Евсеевка | пилорама н/д, зерносклад | - | - |

### 1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог

В соответствии со ст.26 ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от автомагистралей вне границ населённых пунктов устанавливаются придорожные полосы.

Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:

- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75м;

- вдоль автомагистрали III-IV категории -  50 м;

- вдоль автомагистрали V категории - 25 м.

Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей

На территории Борковского сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения IV технической категории протяженностью 21,54 км "Пржевальское – Жеруны - Евсеевка" в центральной части поселения, вдоль которой устанавливается придорожная полоса размером 50 м.

Вдоль остальных дорог местного значения, а также части автомобильной дороги регионального значения протяженностью 4,46 км "Пржевальское – Жеруны - Евсеевка", соответствующих V технической категории, устанавливаются придорожные полосы размером 25 м.

### 1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых

Сырьевая база Борковского сельского поселения представлена легкоплавкими суглинками и глинами, месторождениями песков, органическими и минеральными удобрениями в виде торфа, их характеристика представлена ниже.

Запасы легкоплавких суглинков и глин на территории Борковского

сельского поселения

«Евсеевка»

Вид сырья: легкоплавкие суглинки и глины для кирпича

Размер прогнозной площади: 2,8 кв. км

Площади не доступные для разработки: 1,8 кв. км

Реальная площадь для разработки: 1,0 кв.км.

Мощность полезной толщи: 1,2 Н, м.

Мощность вскрыши: 1,7 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 6,76 млн, куб.м.

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,12 млн, куб.м.

«Евсеевка»

Вид сырья: легкоплавкие суглинки и глины для кирпича

Размер прогнозной площади: 2,4 кв. км

Площади не доступные для разработки: 1,6 кв. км

Реальная площадь для разработки: 0,8 кв.км.

Мощность полезной толщи: 1,2 Н, м.

Мощность вскрыши: 0,0 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,1 млн, куб.м.

«Борки»

Вид сырья: легкоплавкие суглинки и глины для кирпича

Размер прогнозной площади: 5,2 кв. км

Площади не доступные для разработки: 2,4 кв. км

Реальная площадь для разработки: 2,8 кв.км.

Мощность полезной толщи: 10,0 Н, м.

Мощность вскрыши: 0,5 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 2,8 млн, куб.м.

Запасы песков на территории Борковского сельского поселения

«Мочары»

Вид сырья: пески

Размер прогнозной площади: 0,6 кв. км

Площади не доступные для разработки: 0,2  кв. км

Реальная площадь для разработки: 0,4 кв.км.

Мощность полезной толщи: 3,0 Н, м.

Мощность вскрыши: 0,0 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,12 млн, куб.м.

«Борки»

Вид сырья: пески

Размер прогнозной площади: 4,2 кв. км

Площади не доступные для разработки: 1,4  кв. км

Реальная площадь для разработки: 2,8 кв.км.

Мощность полезной толщи: 12,0 Н, м.

Мощность вскрыши: 0,0 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 3,36 млн, куб.м.

Торфяные месторождения на территории Борковского сельского поселения

По данным ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу» торфяные месторождения на территории Борковского сельского поселения расположены:

- в 1,7 км западнее д. Журавинница

- в 1,2 км юго-западнее д. Петрочаты

- в 0,3 км северо-западнее п. Лесной

- в 1,2 км юго-западнее д. Матюшино

Среди них имеется торфяное месторождение «Орешница»».

В соответствии ст. 25 №2395-1 ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

### 1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей выделяются следующие типы зон:

- Охранные зоны сетей электроснабжения

Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории Борковского сельского поселения. Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;

2. выведение  жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);

- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;

- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

# 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию

## Функционально-планировочная организация территории

### 2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Основными задачами по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Борковского сельского поселения являются:

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### 2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории

Территория Борковского сельского поселения расположена в северной части Демидовского района.

Административным центром Борковского сельского поселения является деревня Жеруны. Населенный пункт расположен в 52 км к северо-востоку от г. Демидов.

Транспортная инфраструктура Борковского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом. Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги регионального значения IV технической категории (21,54 км), V технической категории (4,46 км) "Пржевальское – Жеруны - Евсеевка" в центральной части поселения, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

При выборе стратегии развития Борковского сельского поселения необходимо учесть такие факторы, как:

- наличие территориальных ресурсов, пригодных для градостроительного освоения;

- близость к г. Демидов, являющемуся административным, культурным, производственным, научным и образовательным центром района;

- наличие системы транспортных связей с г. Демидов и с другими муниципальными образованиями района;

- высокий природный потенциал, интересные ландшафты, что благоприятно для развития рекреационных функций территории;

- плодородие почв, как благоприятный фактор для развития сельскохозяйственного производства;

- удовлетворительное экологическое состояние территории.

- В соответствии со Стратегией развития экотуризма (проект «Развитие экологического туризма как путь для сохранения природного и культурного наследия на примере НП «Смоленское Поозерье»), разработанной экспертами Ассоциации экологического туризма и Фонда развития экотуризма «Дерсу Узала» совместно со специалистами парка «Смоленское Поозерье» при финансовой поддержке Голландского посольства и ряда спонсоров, а также в соответствии со Схемой развития рекреационных зон, утвержденной в составе материалов Схемы территориального планирования муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (Приложение №2), на территории Борковского сельского поселения выделены следующие туристско-рекреационные зоны национального парка «Смоленское Поозерье»:

– Зона «Смоленский тракт» – русло р. Ельши, расположенные вдоль реки населенные пункты Борковского сельского поселения - д. Козеевщина, д. Цыбульки, д. Евсеевка,                         д. Лопаты, д. Лопаты, д. Борки, д. Жеруны, д. Земцово, д. Гончарово, д. Мякуры, п. Лесной, д. Низы, д. Матюшино. Зона возрождения сельских поселений, благоприятная для развития агротуризма и демонстрации быта этнографических деревень. Кроме того, богатые народные традиции, бережно хранящиеся в этих поселениях, позволят разработать целый комплекс познавательных и даже оздоровительных туров.

– Зона научно-познавательного экологического туризма, основанного на наблюдении за животными в естественном природном окружении. Озеро Ельшанское, деревня Подосинки, деревня Мочары, территория урочища Ельша. Наиболее востребованными направлениями в этой зоне являются орнитологические экскурсии (в т.ч. наблюдение за водоплавающими птицами), наблюдение за крупными млеко питающими и другими объектами живой природы, организация научных экспедиций, фото туры. Перспективным является и развитие реабилитационного центра для лечения и содержания птиц.

Учитывая наличие территориальных резервов для застройки в деревнях и поселках Борковского сельского поселения, а также выделения на территории поселения туристско-рекреационных зон национального парка «Смоленское Поозерье» (зоны «Смоленский тракт» и зоны научно-познавательного экологического туризма), необходимость изменения границ населенных пунктов не возникает, сохраняется сложившаяся территориально-планировочная структура поселения. Проектом генерального плана Борковского сельского поселения предусмотрено развитие на территории муниципального образования селитебной функции в д. Жеруны, п. Подосинки, д. Мочары, д. Евсеева, д. Борки, д. Земцово:

д. Жеруны получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной его части;

п. Подосинки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной и юго-восточной его частях;

д. Мочары получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта;

д. Евсеевка получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в восточной его части;

д. Борки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной его части;

д. Земцово получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта.

Для размещения указанных проектов в проекте генерального плана установлены границы функциональной зоны Ж1- зоны застройки индивидуальными жилыми домами.

Развитие экологического и сельского туризма в национальном парке должно быть направлено на сохранение природного и культурно-исторического ландшафта и традиционного сельского уклада жизни, возрождение народных промыслов и ремесел. Основой данного процесса должно стать восстановление сложившейся на территории парка системы сельского расселения, специализация отдельных поселений на традиционных для них видах деятельности, а также развитие сферы услуг для туристов. Восстановление памяти о каждом населенном пункте должно осуществляться путем восстановления сохранившихся сельских домов и часовен и создания музейных экспозиций. На местах утраченных деревень должны быть установлены памятные знаки в традиционных архитектурных формах, часовни и поклонные кресты.

Учитывая вышесказанное, при строительстве домов необходимо соблюдать следующие ограничения, позволяющие контролировать архитектурный облик новой застройки с целью сохранения культурно-исторического ландшафта и традиционного сельского уклада жизни на территории  национального парка:

| Этажность | не более двух этажей |
| --- | --- |
| Максимальная высота зданий | одноэтажных – 7,5 метров до верхней отметки конька; двухэтажных – 9,5 метров до верхней отметки конька; хозяйственных построек – 3,5 метров |
| Уклон ската кровли | не более 35° |
| Вынос кровли (с боковой стороны) | не менее 0,8 метра от стены, не обшитой досками |
| Используемые строительные материалы | запрещается использование нехарактерных для Поозерья строительных материалов, в том числе - пластика, цветных и зеркальных стекол, железобетонных, композитных и иных панелей, шлакоблоков; запрещается обработка фасадов естественным или искусственным камнем или материалами, имитирующими камень; использование оконных блоков со стеклопакетами возможно только при условии устройства оконных переплетов |
| Цветовое решение фасадов, крыш, заборов (и других ограждений участков) | внешняя отделка стен дома, заборов (и других ограждений участков) возможна только цветовых оттенков, коричневый; зеленый; бежевый; темно-серый; цветовое решение крыш возможно следующих цветовых оттенков: мокрый асфальт; темно-серый; темно-коричневый; темно-зеленый |
| Типы строений | допускается возведение деревянных жилых домов и хозяйственных построек с учетом архитектурных, градостроительных традиций, ландшафтных особенностей для данной территории, запрещается применение и изменение размеров, пропорций и параметров зданий, которые могут нарушить соотношение с расположенными рядом объектами культурного наследия; запрещается использование при проектировании и в строительстве архитектурных объемов и частей зданий, форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных для Поозерья, в том числе: плоских кровель, крыш с переломом; окон «лежачих», квадратных, неправильной геометрической формы и люкарн, откидных окон в кровле; запрещается нетрадиционное (большеразмерное) остекление стен зданий |
| Устройство крыш | при возведении жилых домов возможно устройство традиционных двускатных крыш; при строительстве жилых домов запрещается устройство односкатных, шпилеобразных, куполообразных и других «ломаных» видов крыш, устройство башенок |
| Виды ограждений | установка ограждений вдоль улиц, а также участков для ведения сельского хозяйства возможна только из деревянных конструкций, за исключением железных столбов (опор), допускаются сетчатые ограждения между соседними участками; на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка; максимальная высота ограждений – 1,7 метра; запрещается установка ограждений с воротами и калитками, нетрадиционного для улиц, установка сплошных ограждений, ограждений из металла, кирпича, камня, бетона, любых видов панелей |
| Максимальный процент застройки участка – для участков более 0,06 га | 50% |
| Минимальные расстояния: | от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках – не менее 15 м |
|  | от жилого строения или дома до красной линии улиц – не менее 5 м |
|  | от границы соседнего участка: до стены жилого дома – не менее 7,5 м; до хозяйственных построек – не менее 3 м до постройки для содержания мелкого скота и птицы – не менее 4 м |
|  | от туалета: до стен соседнего дома – не менее 12 м; до источника общего водоснабжения (колодцев) – не менее 25 м |

Указанные параметры застройки рекомендуется учесть при разработке Правил землепользовании и застройки Борковского сельского поселения.

В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Демидовского района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить строительство и восстановление:

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северо-западной части д. Евсеевка - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в западной части п. Лесной  - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в д. Борки - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части д. Евсеевка - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в юго-восточной части д. Евсеевка - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в северо-западной части д. Земцово - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северной части д. Цыбульки - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в восточной части п. Лесной - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV класса опасности в восточной части п. Лесной - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в юго-восточной части д. Мякуры - на первую очередь реализации генерального плана.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности около северо-восточной границы д. Низы - на первую очередь реализации генерального плана.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части д. Жеруны - на первую очередь реализации генерального плана.

Предлагаемая настоящим обоснованием гипотеза пространственного развития территории поселения строится на наиболее оптимальном в отношении учета интересов жителей (как настоящих, так и будущих), различных государственных и частных юридических лиц, органов государственного управления.

### 2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Борковского сельского поселения

Основными мероприятиями по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Борковского сельского поселения являются проведение функционального зонирования территории, включающего:

1. установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров:

Таблица 23

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |
| Зона градостроительного использования |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| 8. | Зона особо охраняемых территорий и объектов (ООТиО) | В состав зон особо охраняемых территорий и объектов могут включаться: - рекреационная зона (в соответствии с функциональным зонированием национального парка «Смоленское Поозерье» - Приложение №1 «Карта-схема функционального зонирования территории национального парка «Смоленского Поозерье»)) |
| I. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |
| Зона производственного использования | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения |
| Зона особо охраняемых территорий и объектов | В состав зон особо охраняемых территорий и объектов могут включаться: - рекреационная зона (с включением зоны хозяйственного назначения) - заповедная зона - особо охраняемая зона (в соответствии с функциональным зонированием национального парка «Смоленское Поозерье» - Приложение №1 «Карта-схема функционального зонирования территории национального парка «Смоленского Поозерье») |

#### 2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие населенных пунктов Борковского сельского поселения

Сложившаяся структура использования территории населенных пунктов  в целом сохраняется, но претерпевает количественные и качественные изменения.

Территориальное развитие получают д. Жеруны, п. Подосинки, д. Мочары, д. Евсеева, д. Борки, д. Земцово, как перспективные с точки зрения градостроительного развития населённые пункты, характеризующиеся качественными транспортными связями с районным центром и другими муниципальными  образованиями, более развитой социальной и культурно-бытовой инфраструктурой, чем другие населенные пункты муниципального образования, а также более высоким уровнем инженерного обеспечения территории.

д. Жеруны получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной его части;

п. Подосинки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной и юго-восточной его частях;

д. Мочары получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта;

д. Евсеевка получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в восточной его части;

д. Борки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной его части;

д. Земцово получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта.

Для размещения указанных проектов в проекте генерального плана установлены границы функциональной зоны Ж1 - зоны застройки индивидуальными жилыми домами.

Развитие экологического и сельского туризма в национальном парке должно быть направлено на сохранение природного и культурно-исторического ландшафта и традиционного сельского уклада жизни, возрождение народных промыслов и ремесел. Основой данного процесса должно стать восстановление сложившейся на территории парка системы сельского расселения, специализация отдельных поселений на традиционных для них видах деятельности, а также развитие сферы услуг для туристов. Восстановление памяти о каждом населенном пункте должно осуществляться путем восстановления сохранившихся сельских домов и часовен и создания музейных экспозиций. На местах утраченных деревень должны быть установлены памятные знаки в традиционных архитектурных формах, часовни и поклонные кресты.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

### 2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Борковского сельского поселения

В соответствии со Стратегией развития экотуризма (проект «Развитие экологического туризма как путь для сохранения природного и культурного наследия на примере НП «Смоленское Поозерье»), разработанной экспертами Ассоциации экологического туризма и Фонда развития экотуризма «Дерсу Узала» совместно со специалистами парка «Смоленское Поозерье» при финансовой поддержке Голландского посольства и ряда спонсоров, а также в соответствии со Схемой развития рекреационных зон, утвержденной в составе материалов Схемы территориального планирования муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (Приложение №2), на территории Борковского сельского поселения выделены следующие туристско-рекреационные зоны национального парка «Смоленское Поозерье»:

– Зона «Смоленский тракт» – русло р. Ельши, расположенные вдоль реки населенные пункты Борковского сельского поселения - д. Козеевщина, д. Цыбульки, д. Евсеевка,                         д. Лопаты, д. Лопаты, д. Борки, д. Жеруны, д. Земцово, д. Гончарово, д. Мякуры, п. Лесной, д. Низы, д. Матюшино. Зона возрождения сельских поселений, благоприятная для развития агротуризма и демонстрации быта этнографических деревень. Кроме того, богатые народные традиции, бережно хранящиеся в этих поселениях, позволят разработать целый комплекс познавательных и даже оздоровительных туров.

– Зона научно-познавательного экологического туризма, основанного на наблюдении за животными в естественном природном окружении. Озеро Ельшанское, деревня Подосинки, деревня Мочары, территория урочища Ельша. Наиболее востребованными направлениями в этой зоне являются орнитологические экскурсии (в т.ч. наблюдение за водоплавающими птицами), наблюдение за крупными млеко питающими и другими объектами живой природы, организация научных экспедиций, фото туры. Перспективным является и развитие реабилитационного центра для лечения и содержания птиц.

Учитывая наличие территориальных резервов для застройки в деревнях и поселках Борковского сельского поселения, а также выделения на территории поселения  туристско-рекреационных зон национального парка «Смоленское Поозерье» (зоны «Смоленский тракт» и зоны научно-познавательного экологического туризма), необходимость изменения границ населенных пунктов не возникает, сохраняется сложившаяся территориально-планировочная структура поселения.

Существующие и планируемые площади населённых пунктов, входящих в состав Борковского сельского поселения, приведены в таблице 25.

Таблица 25

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Борковского сельского поселения, их существующие и планируемые площади

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Площадь населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2015 г | Расчетный срок 2015 - 2035 гг. |
| 1 | п. Подосинки | 89,27 | 89,27 |
| 2 | д. Мочары | 40,58 | 40,58 |
| 3 | д. Жеруны | 71,61 | 71,61 |
| 4 | д. Борки | 40,63 | 40,63 |
| 5 | д. Земцово | 58,04 | 58,04 |
| 6 | д. Жуково | 15,44 | 15,44 |
| 7 | п. Лесной | 102,17 | 102,17 |
| 8 | д. Мякуры | 39,12 | 39,12 |
| 9 | д. Гончарово | 21,89 | 21,89 |
| 10 | д. Юдино | 56,80 | 56,80 |
| 11 | д. Низы | 49,61 | 49,61 |
| 12 | д. Матюшино | 21,76 | 21,76 |
| 13 | д. Дятловщина | 7,74 | 7,74 |
| 14 | д. Шестерни | 20,39 | 20,39 |
| 15 | д. Петрочаты | 58,14 | 58,14 |
| 16 | д. Шишково | 17,11 | 17,11 |
| 17 | д. Кутино | 29,48 | 29,48 |
| 18 | д. Максименки | 10,45 | 10,45 |
| 19 | д. Митино | 11,65 | 11,65 |
| 20 | д. Стабна | 30,58 | 30,58 |
| 21 | д. Заручевье | 18,14 | 18,14 |
| 22 | д. Журавинница | 32,46 | 32,46 |
| 23 | д. Лопаты | 16,67 | 16,67 |
| 24 | д. Евсеевка | 61,33 | 61,33 |
| 25 | д. Цыбульки | 57,34 | 57,34 |
| 26 | д. Козеевщина | 36,12 | 36,12 |
| 27 | д. Нивы | 11,74 | 11,74 |
| 28 | д. Крюк | 33,47 | 33,47 |
|  | Итого: | 1 059,73 | 1 059,73 |

В соответствии со сведениями, предоставленными ФГБУ "Национальный парк "Смоленское Поозерье", в границах п. Лесной и п. Подосинки при постановке на кадастровый учет допущена кадастровая ошибка, у нескольких участков в границах населенных пунктов обозначена категория «земли лесного фонда» - 1,47 га. В соответствии с Письмом № 01-08-0561 от 02.06.2016  года от Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания (Приложение №3), указанные участки на их балансе не состоят. Проектом генерального плана предусмотрено включение указанных кадастровых участков в границы п. Лесной и п. Подосинки, а также рекомендуется внести соответствующие изменения в кадастровом плане территории (в настоящее время ФГБУ "Национальный парк "Смоленское Поозерье" занимается урегулированием указанного вопроса в судебном порядке).

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Борковского сельского поселения (с целью исправления кадастровой ошибки на основании вышесказанного), с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования, представлен в таблице ниже.

Таблица 26

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Борковского сельского поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Мероприятие | Цели планируемого использования земельного участка | Этап реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 67:05:0160101:128 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Подосинки | Для размещения общественно-деловой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 2. | 67:05:0160101:130 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Подосинки | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 3. | 67:05:0160101:131 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Подосинки | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 4. | 67:05:0160101:132 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Подосинки | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 5. | 67:05:0160101:133 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Подосинки | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 6. | 67:05:0160101:134 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Подосинки | Для размещения общественно-деловой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 7. | 67:05:0160101:135 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Подосинки | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 8. | 67:05:0980101:27 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 9. | 67:05:0980101:28 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 10. | 67:05:0980101:29 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 11. | 67:05:0980101:30 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 12. | 67:05:0980101:31 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 13. | 67:05:0980101:32 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 14. | 67:05:0980101:33 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 15. | 67:05:0980101:34 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 16. | 67:05:0980101:35 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 17. | 67:05:0980101:36 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 18. | 67:05:0980101:37 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 19. | 67:05:0980101:38 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 20. | 67:05:0980101:39 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 21. | 67:05:0980101:40 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 22. | 67:05:0980101:41 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |
| 23. | 67:05:0980101:42 | Земли лесного фонда (указанная категория обозначена в кадастровом плане территории, однако на балансе Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания участок не состоит) | земли населенных пунктов | включение участка в границы п. Лесной | Для размещения малоэтажной жилой застройки | первая очередь | Исправление кадастровой ошибки |

Генеральным планом планируется осуществить перевод 2,61 га земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов для территорий кладбищ, расположенных вне границ населенных пунктов.

## 2.2. Социально-экономическое развитие

### 2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения Борковского сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет  продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – более 1% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 0,3 тыс. человек.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 28

Численность населения согласно Сценарию 1

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 0,4 | 0,4 | 0,3 |

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 29

Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 0,4 | 0,6 | 0,6 |

По данному сценарию убыль численности населения существенно замедлится. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

### 2.2.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Борковского сельского поселения наблюдалась стабильная численность населения.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть положительные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке.

В течение  проектного периода сохранится естественный прирост населения. Однако этот процесс может постепенно нивелироваться притоком трудоспособного населения, что в свою очередь скажется и на возрастной структуре населения.

На перспективу данным проектом принимается увеличение  численности населения за счёт  как естественного, так и механического прироста.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице ниже.

Таблица 30

Ожидаемый уровень компонентов прироста населения сельского поселения, чел. на 1000 жителей (приближённо)

| №№ п.п. | Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Естественный прирост | -15,5 | -10,1 | -3,6 |
| 2. | рождаемость | 4,4 | 6,2 | 10,9 |
| 3. | смертность | 19,9 | 16,3 | 14,5 |
| 4. | Механический прирост | 11 | 20 | 30 |

При расчете оптимального соотношения занятости населения учитывается перспективная хозяйственная деятельность населенного пункта и специфика его градостроительной ситуации.

Как показывает практика, возникновение предприятий на базе новых инвестиционных проектов помогает развитию малого бизнеса на основе их специализаций. Вслед за этим, за счет увеличения населения возрастает потребность в социальных и обслуживающих видах деятельности.

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 31

Численность населения по населенным пунктам

|  |  | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 1-я очередь | Числ. населения, чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Жеруны | 69 | 85 | 83 |
| 2 | д. Борки | 8 | 15 | 10 |
| 3 | д. Гончарово | 12 | 10 | 10 |
| 4 | д. Дятловщина | - | - | - |
| 5 | д. Евсеевка | 36 | 50 | 55 |
| 6 | д. Жуково | - | - | - |
| 7 | д. Журавинница | - | - | - |
| 8 | д. Земцово | 9 | 60 | 60 |
| 9 | д. Заручевье | - | - | - |
| 10 | д. Кутино | 1 | 1 | 1 |
| 11 | д. Козеевщина | - | - | - |
| 12 | д. Крюк | - | - | - |
| 13 | д. Лопаты | - | - | - |
| 14 | п. Лесной | 74 | 70 | 65 |
| 15 | д. Митино | - | - | - |
| 16 | д. Максименки | - | - | - |
| 17 | д. Мочары | 11 | 50 | 70 |
| 18 | д. Мякуры | 24 | 22 | 20 |
| 19 | д. Матюшино | 10 | 8 | 10 |
| 20 | д. Нивы | 2 | 2 | 2 |
| 21 | д. Низы | 8 | 6 | 6 |
| 22 | д. Петрочаты | 1 | 1 | 1 |
| 23 | п. Подосинки | 152 | 180 | 170 |
| 24 | д. Стабна | 1 | 1 | 1 |
| 25 | д. Цыбульки | 6 | 5 | 6 |
| 26 | д. Шишково | - | - | - |
| 27 | д. Шестерни | - | - | - |
| 28 | д. Юдино | 5 | 5 | 4 |
|  | И Т О Г О: | 429 | 571 | 574 |

В возрастной структуре поселения не произойдет существенных изменений к расчетному сроку.

### 2.2.3. Развитие экономической базы

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому, если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Основные ресурсы перспективного развития поселения:

- выгодное экономико-географическое положение,

- постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Материальная сфера производства требует расширения производств. В нематериальной сфере на территории муниципального образования, занято 0% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает оптовая и розничная торговля. Коэффициент пенсионной нагрузки (отношение численности пенсионеров к численности работающих) - 0,2. Деятельность большого количества населения официально не зарегистрирована на территории муниципального образования. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами муниципального образования. Перспективы развития рынка труда сельского поселения связаны как с дальнейшим развитием новых предприятий, сферы услуг, так и с развитием на его территории малого предпринимательства.

Экономическое состояние муниципального образования определяется объемом выручки от реализации продукции, которая полностью зависит от розничной торговли и сбыта сельскохозяйственной продукции.

### 2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основано на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений (дошкольных и школьных) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке муниципальном образовании могут быть использованы:

- традиционные типы  учебно-воспитательных учреждений – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные);

- малокомплектные школы и детские дошкольные учреждений (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);

- учебно-воспитательные комплексы на базе школ;

- центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

- сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах;

- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;

- совершенствование материально-технической базы здравоохранения;

- ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивали, профессиональные праздники);

- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование  национальных культурных центров);

- удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);

- использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Ниже представлен расчет необходимых объектов социально-культурного обеспечения, произведенный на основании действующих региональных нормативов, утвержденных постановлением  Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции».

Таблица 32

Развитие системы культурно-бытового обслуживания Борковского сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Обеспеченность | Потребность | Рекомендации по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принято в проекте | Всего | в т.ч. новое строительство |  |
| Образование |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | Число мест | 49 на 1 000 жителей | 30 | - | Радиусы обслуживаний общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по заданию на проектирование |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | Число мест | 71 на 1000 жит. | 43 | - | Радиусы обслуживаний общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по заданию на проектирование |
| 3. | Внешкольные учреждения | Число мест | 10% от числа школьников | 5 | 5 |  |
| Здравоохранение |
| 4. | Фельдшерско-акушерский пункт | Ед. | 1 на поселение | 3 | - | По заданию на проектирование |
| Физическая культура и спорт |
| 5. | Спортивные залы | Тыс. кв.м | 0,35 на 1 000 жителей | 0,21 | 0,21 | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| 6. | Плоскостные сооружения | Тыс. кв.м | 1,95 на 1 000 жителей | 1,17 | 1,17 |  |
| Культура |
| 7. | Библиотеки | Ед. | 1 библиотека на нас. пункт с числ. жителей 100-500 чел. | 1 | - |  |
| 8. | Клубы и учреждения клубного типа | Мест в зрит. зале | 230 мест на 1000 жителей | 140 | - | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| Социальная защита населения |
| 9. | Организация отделения социальной помощи на дому | Ед. | 1 на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |
| Бытовое обслуживание |
| 10. | Почтовое отделение | Ед. | 1 на поселение | 1 | - | Отделения связи поселка, муниципального образования по группам населения, тыс. чел.: - 0,5 до 2 - 0,3-0,35га |
| 11. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 000 жителей | 1(25мест) | 1(25мест) | В зависимости от вместимости –от 0,1 до 0,25 га на 100 мест. Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| Прочее |
| 12. | Кладбище | Га | Новых 0,24 га на 1 000 чел | 0,15 | - | Запланировано: 1. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного в юго-западной части д. Земцово, на 0,34 га – на I очередь реализации генерального плана 2. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного в южной части д. Жеруны, на 0,28 га – на I очередь реализации генерального плана. 3. Увеличение площади существующего кладбища, расположенное в 0,14 км к востоку от д. Мякуры, на 0,40 га – на I очередь реализации генерального плана |

#### 2.2.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Емкость действующих в поселении объектов среднего образования выше нормативного показателя и позволит обеспечить проектную численность населения к расчетному сроку. Свободные помещения могут быть использованы для организации групп дошкольного и внешкольного образования.

Таблица 33

Мероприятия по развитию системы образования

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция школы Развитие групп дошкольного образования | д. Жеруны | первая очередь |

#### 2.2.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Система здравоохранения Борковского сельского поселения состоит из 3-х фельдшерско-акушерских пунктов, анализ обеспеченности районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения выполнен в Схеме территориального планирования Демидовского района.

Таблица 34

Мероприятия по развитию системы здравоохранения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция ФАП | д. Жеруны д. Евсеевка д. Гончарово | первая очередь |

#### 2.2.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Правительством Российской Федерации разработана Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Борковского сельского поселения должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

Таблица 35

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство спортивной площадки | п. Подосинки | Расчетный срок |

#### 2.2.4.4. Культура

Библиотечное обслуживание

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.11 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.).

На период расчетного срока не предполагается расширение сети. Перспективное развитие сети библиотечных учреждений предусматривает проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов, повышение технической оснащенности. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности библиотечных учреждений должно проходить, в том числе, за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Объекты культуры

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Таблица 36

Мероприятия по развитию культуры

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция учреждений клубного типа | п. Подосинки | расчетный срок |

#### 2.2.4.5. Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

#### 2.2.4.6. Социальная защита населения

В целях организации социального обслуживания и повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми проект предусматривает размещение отделения социальной помощи на дому в д. Жеруны.

Таблица 37

Мероприятия по развитию социальной защиты населения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Организация отделения социальной помощи на дому | д. Жеруны | первая очередь |

### 2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Запланировано:

- Увеличение площади существующего кладбища, расположенного в юго-западной части д. Земцово, на 0,34 га – на I очередь реализации генерального плана

- Увеличение площади существующего кладбища, расположенного в южной части д. Жеруны, на 0,28 га – на I очередь реализации генерального плана.

- Увеличение площади существующего кладбища, расположенное в 0,14 км к востоку от д. Мякуры, на 0,40 га – на I очередь реализации генерального плана

### 2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Борковского сельского поселения составит 13,2 тыс. м2, в том числе на первую очередь 10,7 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 50 м2 (на период первой очереди 47 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 30 тыс. м2 (на период первой очереди 28,2 тыс.м2).

В расчетах учтена убыль жилого фонда – 1,0 тыс. м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 38

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 41 | 47 | 50 |
| Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 0,3 | 0,7 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 17,8 | 17,5 | 27,5 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 10,7 | 2,5 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 17,8 | 28,2 | 30 |

В Генеральном плане  Борковского сельского поселения предполагается развитие  индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

-  малоэтажная (индивидуальная) жилая застройка (коттеджного типа).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки.

Таблица 39

Жилая застройка по населенным пунктам Борковского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка в га. | Проектная жилая застройка, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Жеруны | 27,93 | 32,70 | 32,70 |
| 2 | д. Борки | 13,93 | 14,41 | 14,41 |
| 3 | д. Гончарово | 16,72 | 16,72 | 16,72 |
| 4 | д. Дятловщина | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
| 5 | д. Евсеевка | 28,67 | 30,79 | 30,79 |
| 6 | д. Жуково | 13,11 | 13,11 | 13,11 |
| 7 | д. Журавинница | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| 8 | д. Земцово | 15,99 | 29,36 | 29,36 |
| 9 | д. Заручевье | 16,47 | 16,47 | 16,47 |
| 10 | д. Кутино | 25,94 | 25,94 | 25,94 |
| 11 | д. Козеевщина | 29,72 | 29,72 | 29,72 |
| 12 | д. Крюк | 27,93 | 27,93 | 27,93 |
| 13 | д. Лопаты | 14,44 | 14,44 | 14,44 |
| 14 | п. Лесной | 69,44 (в том числе 0,69 га на землях лесного фонда)** | 69,44 | 69,44 |
| 15 | д. Митино | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| 16 | д. Максименки | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| 17 | д. Мочары | 10,95 | 20,52 | 25,12 |
| 18 | д. Мякуры | 20,08 | 20,08 | 20,08 |
| 19 | д. Матюшино | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 20 | д. Нивы | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
| 21 | д. Низы | 39,47 | 39,47 | 39,47 |
| 22 | д. Петрочаты | 48,41 | 48,41 | 48,41 |
| 23 | п. Подосинки | 50,56 (в том числе 0,20 га на землях лесного фонда)* | 54,04 | 54,04 |
| 24 | д. Стабна | 23,31 | 23,31 | 23,31 |
| 25 | д. Цыбульки | 32,56 | 32,56 | 32,56 |
| 26 | д. Шишково | 13,71 | 13,71 | 13,71 |
| 27 | д. Шестерни | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 28 | д. Юдино | 40,97 | 40,97 | 40,97 |
|  | Итого | 667,56 | 701,35 | 705,95 |

Таблица 40

Новое строительство Борковского сельского поселения

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на первую очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь ИЖС | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок ИЖС | Всего Новое строительст-во тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д. Жеруны | 0,9 | 2,4 | 2,4 | 1,5 |  | 1,5 |
| д. Борки | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |  | 0,2 |
| д. Евсеевка | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 0,8 |  | 0,8 |
| д. Земцово | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 4,2 |  | 4,2 |
| д. Мочары | 0,6 | 3,5 | 6 | 2,9 | 2,5 | 5,4 |
| п. Подосинки | 1,9 | 3 | 3 | 1,1 |  | 1,1 |
| остальные населенные пункты | 12,4 | 12,1 | 11,4 | - | - | - |
| Итого | 17,8 | 28,2 | 30 | 10,7 | 2,5 | 13,2 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока – 0,6 тыс.чел;

к концу первой очереди – 0,6 тыс. чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 47 м2, на конец расчётного срока – 50 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 30,0 тыс. м2;

  - на конец первой очереди – 28,2 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

## 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

### 2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры

Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области.

2. Обеспечение надежной связи населенных пунктов Борковского сельского поселения между собой и с внешней сетью автодорог регионального значения путём формирования единой транспортной сети поселения в составе улично-дорожных сетей населенных пунктов и сети внешних дорог.

3. Обеспечение выделения территории для развития сети региональных дорог, их пересечений и инфраструктуры в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Демидовского района.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов поселения между собой и с г. Смоленском, г. Демидов;

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

### 2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры

Обоснованием проектных решений по развитию внешнего транспорта являются положения схемы территориального планирования Демидовского района, в которых заложены основные направления развития внешнего транспорта на территории поселения.

Трассировка автомобильных дорог в рамках проекта генерального плана Борковского сельского поселения проложена в соответствии с масштабом проектирования и может быть уточнена на последующих стадиях проектирования в рамках проектов строительства автомобильных дорог.

#### 2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

#### 2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры поселения, включающее:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Борковского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

-  строительство (восстановление существующей) плотины в п. Подосинки

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит  принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость  корректировок  планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

- необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети  муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации  движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже.

Таблица 41

Параметры улично-дорожной сети соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движе- ния, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

#### 2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории Борковского сельского поселения включают:

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Борковского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Демидов и                              г. Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

2.3.3.3. Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Борковского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 173 автомобилей при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

## 2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### 2.4.1. Водоснабжение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 42

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| Жеруны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 85 | 160 | 6,8 | 6,8 | 13,6 |
| Борки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| Гончарово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Евсеевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 160 | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| Земцово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 4,8 | 4,8 | 9,6 |
| Кутино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Лесной | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 70 | 160 | 5,6 | 5,6 | 11,2 |
| Мочары | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 160 | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| Мякуры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 22 | 160 | 1,8 | 1,8 | 3,5 |
| Матюшино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| Нивы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Низы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Петрочаты | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Подосинки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 180 | 160 | 14,4 | 14,4 | 28,8 |
| Стабна | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Цыбульки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Юдино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 9,1 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 100,5 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Жеруны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 83 | 160 | 6,6 | 6,6 | 13,3 |
| Борки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Гончарово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Евсеевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 55 | 160 | 4,4 | 4,4 | 8,8 |
| Земцово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 4,8 | 4,8 | 9,6 |
| Кутино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Лесной | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 65 | 160 | 5,2 | 5,2 | 10,4 |
| Мочары | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 70 | 160 | 5,6 | 5,6 | 11,2 |
| Мякуры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| Матюшино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Нивы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Низы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Петрочаты | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Подосинки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 170 | 160 | 13,6 | 13,6 | 27,2 |
| Стабна | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Цыбульки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Юдино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 9,2 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 101,0 |

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны уточняться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать точные объемы  водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на I очередь и расчетный срок и составляет соответственно 28,55 м3/сут и 34,44 м3/сут. Полив не рекомендуется  производить артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив следует использовать из открытых источников. В случае наличия очистных сооружений в населенном пункте возможно использование  также очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и полива.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

- Реконструкция источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах Матюшино, Низы, Жеруны, Борки, Мякуры, Евсеевка, Крюк.

- Строительство источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах Лесной, Подосинки, Цыбульки, Земцово.

- Прокладка новых сетей водоснабжения в населенных пунктах: Матюшино, Низы, Гончарово, Жеруны, Борки, Подосинки, Земцово, Мочары, Юдино, Цыбульки, Козеевщина, Мочары, Петрочаты, Шестерни, Шишково.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

3. Разработка и реализация схемы водоснабжения на населенные пункты.

### 2.4.2. Канализация

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 43

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| Жеруны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 85 | 160 | 6,8 | 6,8 | 13,6 |
| Борки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| Гончарово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Евсеевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 160 | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| Земцово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 4,8 | 4,8 | 9,6 |
| Кутино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Лесной | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 70 | 160 | 5,6 | 5,6 | 11,2 |
| Мочары | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 160 | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| Мякуры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 22 | 160 | 1,8 | 1,8 | 3,5 |
| Матюшино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| Нивы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Низы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Петрочаты | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Подосинки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 180 | 160 | 14,4 | 14,4 | 28,8 |
| Стабна | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Цыбульки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Юдино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 9,1 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 100,5 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Жеруны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 83 | 160 | 6,6 | 6,6 | 13,3 |
| Борки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Гончарово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Евсеевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 55 | 160 | 4,4 | 4,4 | 8,8 |
| Земцово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 4,8 | 4,8 | 9,6 |
| Кутино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Лесной | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 65 | 160 | 5,2 | 5,2 | 10,4 |
| Мочары | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 70 | 160 | 5,6 | 5,6 | 11,2 |
| Мякуры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| Матюшино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Нивы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Низы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Петрочаты | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Подосинки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 170 | 160 | 13,6 | 13,6 | 27,2 |
| Стабна | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Цыбульки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Юдино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 9,2 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 101,0 |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. В частности, целесообразно применение сливных станций.

Для потребителей, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусмотрено строительство сливной станции. Сливные станции - сантехнические сооружения для приема и обработки нечистот и помоев, удаляемых из неканализованных владений ассенизационными обозами. В сельском поселении планируется устройство сливной станции со спуском нечистот в канализационную сеть на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Сливные станции для обслуживания неканализованных районов нередко дает возможность разрешить две важные задачи:

а) рациональное обезвреживание нечистот на очистительных сооружениях совместно со сточными водами канализации;

б) удешевление вывоза нечистот, т. к. расположение сливной станции может быть допущено на более близких расстояниях от населенных кварталов, нежели примитивных свалочных мест и полей ассенизации.

Конструкция сливной станции и технологические процессы на них определяются составом и свойствами нечистот. В техническом отношении назначение сливной станции состоит в том, чтобы перед спуском в канализацию привести нечистоты в состояние, при котором они не могли бы иметь вредного влияния на канализационную сеть. По физическому составу доставляемые ассенизационными обозами из неканализованных владений выгребные нечистоты могут содержать: а) крупные твердые примеси, б) мелкие тяжелые примеси, гл. обр. песок, в) легкие взвешенные вещества, г) нечистотную жидкость. Крупными твердыми примесями в выгребных нечистотах являются тряпки, мочала, щепа, битое стекло, кухонные остатки, кал и пр. Количество их, задерживаемое на решетках со щелями в 10 мм, в среднем определяется в размере 2—2,5% от объема всего количества поступающих на станцию нечистот—при колебаниях от 1% до 4% в зависимости от местных условий. Мелкие тяжелые примеси имеют в своем составе гл. обр. песок и землистые вещества. Количество их для теплого времени года определяется в 1—1,5 % от общего объема нечистотной массы. Под легкими взвешенными веществами понимаются все вещества, которые после выделения из нечистот крупных твердых и мелких тяжелых примесей выпадают из нечистотной жидкости лишь при более или менее продолжительном отстаивании ее в неподвижном состоянии или при очень замедленном движении.

Детали устройства сливной станции определяются в зависимости от того, может ли нечистотная жидкость быть спущена в канализационную сеть вместе с взвешенными веществами или же последние должны быть выделены из нее на станции. В первом случае основными составными частями станций являются: а) помещение для разгрузки ассенизационных обозов, б) помещение с приспособлениями для выделения из нечистот крупных твердых примесей, в)  песколовки для выделения из нечистотной жидкости мелких тяжелых частиц и гл. обр. песка, г) приспособления для сбора и временного хранения твердых нечистотных остатков и осадков, выделяемых из нечистот на сооружениях, указанных "в пунктах «б» и «в». Во втором случае к указанным выше частям станции дополнительно присоединяются: д) осадочные бассейны для выделения из нечистотной жидкости взвешенных веществ и е) приспособления для осушки ила из осадочных бассейнов. В обоих случаях сливные станции должны быть обеспечены надлежащим водоснабжением, вентиляционными устройствами и иметь внутреннюю канализацию. Помещение для разгрузки ассенизационных машин должно быть обеспечено приемниками нечистот и надлежащими проездами. При проектировании и устройстве приемного помещения должно быть предусмотрено оборудование его приспособлениями для разгрузки нечистот без проливания на пол и для тщательного обмывания ассенизационных обозов, проездов и приемников. Проезд для машин надлежит лучше всего делать из брусчатого камня на цементном растворе, а при невозможности иметь брусчатку—из асфальта на бетонном основании, асфальтобетона и пр.

Рекомендуется: а) общий приемный канал располагать в особо утепленном и отапливаемом зимой коридоре и б) к каждому приемному месту подвести водопровод с оборудованием ветки его резиновым рукавом и брандспойтом — вода на сливной станции является основным производственным материалом для обработки нечистот. Обильный расход ее является непременным условием нормального функционирования сливной станции. Вода расходуется на промывку проездов и приемных приспособлений, на обмывание ассенизационных обозов и промывку всех остальных устройств станции. Разжижение нечистот является необходимым как по санитарным соображениям, так и для предохранения от засорения тех трубопроводов, в которые производится спуск нечистотной жидкости.

При выборе места для сливной станции необходимо прежде всего руководствоваться санитарными соображениями, а именно: 1) станция должна быть расположена на изолированном от жилья месте, в расстоянии не ближе чем на 500 м от населенных кварталов; 2) по отношению к господствующим ветрам расположение станции должно быть таково, чтобы зловонные газы от нее не заносились в населенный пункт. Земельный участок сливной станции должен быть обнесен забором высотой не менее 2 м и огражден по периметру полосой древесных насаждений шириной не менее 10 м.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Строительство сливной станции на площадке вблизи деревни Мочары.

- Строительство очистных сооружений вблизи деревни Мочары.

- Строительство сетей канализации вдоль улиц и проездов в населенных пунктах: д. Жеруны, п. Подосинки, д. Мочары, д. Борки, д. Земцово.

- Вывоз сточных вод от всех потребителей сельского поселения предусматривается на проектируемую сливную станцию вблизи деревни Мочары.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

- Разработка и реализация схемы водоотведения д. Жеруны, п. Подосинки,                   д. Мочары, д. Борки, д. Земцово.

### 2.4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град.С

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град.С

продолжительность отопительного периода – 215 суток

Расчетные объемы теплопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 44.

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на первую очередь строительства предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Таблица 44

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Отопление | Общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция |  |  |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Жеруны | жилая застройка планируемая | 15 | 1500 | 4500 | 0,012 | ---- | 0,077 | 0,089 |
| Борки | жилая застройка планируемая | 2 | 200 | 600 | 0,002 | ---- | 0,010 | 0,012 |
| Евсеевка | жилая застройка планируемая | 8 | 800 | 2400 | 0,006 | ---- | 0,041 | 0,047 |
| Земцово | жилая застройка планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,032 | ---- | 0,215 | 0,248 |
| Мочары | жилая застройка планируемая | 29 | 2900 | 8700 | 0,000 | ---- | 0,000 | 0,000 |
| Подосинки | жилая застройка планируемая | 11 | 1100 | 3300 | 0,000 | ---- | 0,000 | 0,000 |
|  | Объекты соц. культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,040 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  | 0,435 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| Жеруны | жилая застройка планируемая | 15 | 1500 | 4500 | 0,012 | ---- | 0,077 | 0,089 |
| Борки | жилая застройка планируемая | 2 | 200 | 600 | 0,002 | ---- | 0,010 | 0,012 |
| Евсеевка | жилая застройка планируемая | 8 | 800 | 2400 | 0,006 | ---- | 0,041 | 0,047 |
| Земцово | жилая застройка планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,032 | ---- | 0,215 | 0,248 |
| Мочары | жилая застройка планируемая | 54 | 5400 | 16200 | 0,000 | ---- | 0,000 | 0,000 |
| Подосинки | жилая застройка планируемая | 11 | 1100 | 3300 | 0,000 | ---- | 0,000 | 0,000 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,040 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 0,435 |

### 2.4.4. Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов поселения проектом не предусмотрено.

### 2.4.5. Электроснабжение

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и  дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2  на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на                 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2 % в год.

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице.

Таблица 46

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34. 20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жеруны | жилая застройка планируемая | домов | 15 | 9,3 | 139,5 | 1 | 139,5 | 0,9 | 155,0 |
| Борки | жилая застройка планируемая | домов | 2 | 15,1 | 30,2 | 1 | 30,2 | 0,9 | 33,6 |
| Евсеевка | жилая застройка планируемая | домов | 8 | 11,9 | 95,2 | 1 | 95,2 | 0,9 | 105,8 |
| Земцово | жилая застройка планируемая | домов | 42 | 6,2 | 260,4 | 1 | 260,4 | 0,9 | 289,3 |
| Мочары | жилая застройка планируемая | домов | 29 | 7,1 | 205,9 | 1 | 205,9 | 0,9 | 228,8 |
| Подосинки | жилая застройка планируемая | домов | 11 | 10,4 | 114,4 | 1 | 114,4 | 0,9 | 127,1 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 94,0 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1033,5 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жеруны | жилая застройка планируемая | домов | 15 | 9,3 | 139,5 | 1 | 139,5 | 0,9 | 155,0 |
| Борки | жилая застройка планируемая | домов | 2 | 15,1 | 30,2 | 1 | 30,2 | 0,9 | 33,6 |
| Евсеевка | жилая застройка планируемая | домов | 8 | 11,9 | 95,2 | 1 | 95,2 | 0,9 | 105,8 |
| Земцово | жилая застройка планируемая | домов | 42 | 6,2 | 260,4 | 1 | 260,4 | 0,9 | 289,3 |
| Мочары | жилая застройка планируемая | домов | 54 | 5,8 | 313,2 | 1 | 313,2 | 0,9 | 348,0 |
| Подосинки | жилая застройка планируемая | домов | 11 | 10,4 | 114,4 | 1 | 114,4 | 0,9 | 127,1 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 105,9 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  | 1164,7 |

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на первую очередь предусматривается:

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ в населенных пунктах: Борки, Подосинки.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

### 2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников на территориях нового строительства по сельскому поселению представлен в таблице.

Таблица 47

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Общая площадь, м2 | Телефон, шт | Радио, шт | ТВ, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| Жеруны | жилая застройка планируемая | домов | 15 | 1500 | 15 | 15 | 15 |
| Борки | жилая застройка планируемая | домов | 2 | 200 | 2 | 2 | 2 |
| Евсеевка | жилая застройка планируемая | домов | 8 | 800 | 8 | 8 | 8 |
| Земцово | жилая застройка планируемая | домов | 42 | 4200 | 42 | 42 | 42 |
| Мочары | жилая застройка планируемая | домов | 29 | 2900 | 29 | 29 | 29 |
| Подосинки | жилая застройка планируемая | домов | 11 | 1100 | 11 | 11 | 11 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 11 | 11 | 11 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  | 118 | 118 | 118 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Жеруны | жилая застройка планируемая | домов | 15 | 1500 | 15 | 15 | 15 |
| Борки | жилая застройка планируемая | домов | 2 | 200 | 2 | 2 | 2 |
| Евсеевка | жилая застройка планируемая | домов | 8 | 800 | 8 | 8 | 8 |
| Земцово | жилая застройка планируемая | домов | 42 | 4200 | 42 | 42 | 42 |
| Мочары | жилая застройка планируемая | домов | 54 | 5400 | 54 | 54 | 54 |
| Подосинки | жилая застройка планируемая | домов | 11 | 1100 | 11 | 11 | 11 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 13 | 13 | 13 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 145 | 145 | 145 |

На территории поселения имеется Подосинковская АТС на 100 номеров, из них занято 100%., и Гончаровская АТС на 50 номеров, из них занято 60%. Дальнейшее развитие САТС связанно с переводом АТС на цифровое оборудование. Потребуется замена аналогового оборудования на цифровое с увеличением емкости.

Требуется модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата аудитории района. Дальнейшей перспективой развития телевещания в Демидовском районе, является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

## 2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице ниже приведен перечень планируемых к размещению на территории Борковского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 48

Перечень планируемых к размещению на территории Борковского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северо-западной части д. Евсеевка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 2. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в западной части п. Лесной | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 3. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности либо фермы КРС до 100 голов в д. Борки (возможно увеличение до 1200 голов при условии уменьш. СЗЗ за счет введения инновационных технологий до 150м) | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 150 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 4. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части д. Евсеевка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 5. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в юго-восточной части д. Евсеевка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 6. | Строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в северо-западной части д. Земцово | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 7. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северной части д. Цыбульки | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 8. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в восточной части п. Лесной | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 9. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV класса опасности в восточной части п. Лесной | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 10. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в юго-восточной части д. Мякуры | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 11. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности около северо-восточной границы д. Низы | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 12. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части д. Жеруны - на первую очередь реализации генерального плана. | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 13. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 14. | Артезианские скважины | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона санитарной охраны (ЗСО) | 30 м (граница первого пояса ЗСО) | СанПиН 2.1.4.1110-02 | первая очередь |
| 15. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации вблизи д. Мочары | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 16. | Сливная станция вблизи д. Мочары | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 17. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |

## 2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

### 2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране                    окружающей среды Борковского сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы);

### 2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития Борковского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Борковского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

### 2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана Борковского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

### 2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана Борковского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

### 2.6.5. Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана Борковского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

### 2.6.6. Мероприятия по защите от шума

1. На первую очередь реализации генерального плана Борковского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

### 2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Борковского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Борковского сельского поселения для существующих и проектируемых объектов представлены в таблице ниже.

Таблица 49

Размеры СЗЗ от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана                                                 Борковского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности/ для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ/СР, м /класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение | расчетный срок реализации |
| Кладбище, расположенное около юго-западной границы в д. Земцово | увеличение площади кладбища до 0,50 га | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное около южной границы в д. Жеруны | увеличение площади кладбища до 0,60 га | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в д. Крюк | 0,30 | 50/V | 50/V сокращение размеров СЗЗ за счет проведения комплекса природоохранных мероприятий |
| Кладбище, расположенное в 1,7 км к западу от д. Мочары | 0,35 (кладбище расположено в границах зоны особо охраняемых территорий и объектов) | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,14 км к востоку от д. Мякуры | 0,60 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,40 км к северо-востоку от д. Низы | 0,55 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,17 км к югу от д. Матюшино | 0,65 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,36 км к востоку от д. Дятловщина | 0,20 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное около восточной границы в д. Земцово | 0,30 (кладбище расположено в границах зоны особо охраняемых территорий и объектов) | 50/V | 50/V |
| Производственное предприятие, расположенное в северной части п. Подосинки | производство пиломатериалов | 100/IV | 50/V сокращение размеров СЗЗ за счет применения инновационных технологий |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в юго-восточной части д. Журавинница |  | 50/V | 50/V |
| Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части д. Жеруны |  | - | 100/IV |
| Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в юго-восточной части д. Мякуры |  | - | 100/IV |
| Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности около северо-восточной границы д. Низы |  | - | 100/IV |
| Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в д. Борки (возможно увеличение до 1200 голов при условии уменьш. СЗЗ за счет введения инновационных технологий до 150м) |  | - | 150/IV |
| Строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в северо-западной части д. Земцово |  | - | 50/V |
| Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части д. Евсеевка |  | - | 100/IV |
| Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в юго-восточной части д. Евсеевка |  | - | 50/V |
| Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северной части д. Цыбульки |  | - | 100/IV |
| восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в восточной части п. Лесной |  | - | 50/V |
| Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в восточной части п. Лесной |  | - | 100/IV |
| Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северо-западной части д. Евсеевка |  | - | 100/IV |
| Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в западной части п. Лесной |  | - | 100/IV |
| Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации вблизи д. Мочары |  | - | 300 |
| Cливная станция вблизи д. Мочары |  | - | 500 |

## 2.7. Развитие зеленых насаждений Борковского сельского поселения

Организация благоустройства и озеленения территории поселения относится к вопросам местного значения поселения в соответствии с п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

### 2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений

Основные задачи по развитию зелёных насаждений на территории Борковского сельского поселения следующие:

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### 2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

Основные мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений на территории Борковского сельского поселения следующие:

1. Полное сохранение на территории Борковского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Борковского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Борковского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Борковского сельского поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта;

- обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации населенных пунктов, природные компоненты обеспечивают  выразительность застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной  структурой населенных пунктов.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (скверы, бульвары), используемые всем населением города для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих  и скверов, а также создание новых объектов, в том числе на основе существующих участков лесных насаждений.

В перспективе планируется организация мест отдыха на  наиболее привлекательных в рекреационном отношении территориях природного ландшафта.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения населенных пунктов этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственной зоны необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества городского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников. В центральных частях населенных пунктов, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее  ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Проектные предложения

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

В намеченных мероприятиях по формированию системы озеленения в населенных пунктах поселения предлагается выделение территорий  под развитие систем озеленения и формирование зеленых насаждений общего пользования.

В населенных пунктах Борковского сельского поселения предполагается сохранить существующие зелёные насаждения и значительно расширить территории озеленения за счёт освоения новых территорий в районах нового жилищного строительства, а также озеленения территорий со сложным рельефом. Для этих целей генеральный план Борковского сельского поселения устанавливает границы функциональных зон – зон рекреационного назначения (для размещения озеленения и объектов, выполняющих рекреационные функции), а также зоны озеленения специального назначения (для размещения озеленения, выполняющего защитные и специальные функции по снижению негативного воздействия объектов на окружающую среду).

В населенных пунктах поселения предполагается создание бульваров вдоль основных автодорог, а также небольших скверов возле административно-общественных зданий.

Увеличение озелененных территорий общего пользования связано с необходимостью создания комфортных условий проживания населения на территории Борковского сельского поселения.

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

Принципы и правила озеленения селитебных территорий

Озеленение является обязательным элементом благоустройства территорий. Основные виды озеленения (древесно-кустарниковые насаждения, групповые и рядовые посадки, живые изгороди, бордюры, газоны, цветники, вертикальное и сезонное озеленение) должны обеспечивать оздоровление, ландшафтную организацию, эстетическую привлекательность  среды, зонирование территорий, изоляцию отдельных участков и зон.

При проведении комплексного благоустройства необходимо сохранение существующих зеленых насаждений в сочетании с интенсивными методами озеленения. В случае сноса деревьев должна быть предусмотрена компенсация насаждений в расчете по вертикальной проекции на поверхность земли.

Для обеспечения жизнеспособности насаждений подбор посадочного материала должен производиться с применением адаптированных пород, с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

Устройства для сезонного и вертикального озеленения  (вазоны, контейнеры,  вспомогательные конструкции и т.п.) выполняются на основе установленных образцов и индивидуальных проектов, согласованных с местным органом  по градостроительству и архитектуре.

Озеленение зон объектов соцкультбыта имеет ряд дополнительных ограничений. Особенно детских учреждений. Озеленение именно этих территорий должно проводиться по принципу «упреждения» для повышения «вандалоустойчивости» будущего благоустройства территории. В используемом ассортименте не должно быть ядовитых и колючих  растений, а также не желательно применение растений с  сильнопахнущими соцветиями.

Зеленые насаждения специального назначения проектируются озеленением санитарно-защитных зон промышленных предприятий. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организована, озеленена и благоустроена. При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости провести мероприятия по их реконструкции.

Ассортимент пород, устойчивых против производственных выбросов:

Деревья: тополь лавролистный, шелковица белая, ива белая плакучая, вяз обыкновенный, рябина обыкновенная.

Кустарники: акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный.

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в населенном пункте, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

1.лесопарковые рубки;

2.лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

3. мероприятия по охране и защите парковых посадок;

4.биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки.

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

1. Прореживание. Назначается в простых по форме насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом, создаются условия для роста и развития главных пород.

2. Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

3.Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденных, ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Дендрологическое обследование

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, ива, ель, можжевельник и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами.

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны, они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта.

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе является включение в композицию посадок естественных камней.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строгого контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

- лесопотологический надзор;

- выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально.

При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами.

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях).

3. Агротехнические мероприятия

3а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования на непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

3б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

4. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека, и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий оптимизаций.

## 2.8. Санитарная очистка территории

На территории Борковского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично уборщиками контейнерных площадок.

При анализе организации санитарной очистки территории Борковского сельского поселения был выявлен ряд проблем, решение которых предполагается осуществить на первую очередь реализации генерального плана. Предполагается:

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

- организация сбора и вывоза всего образуемого на территории поселения объёма ТБО;

- установка контейнеров для сбора ТБО большего объема, удобных для складирования и перегрузки мусора; оборудование крытых площадок

- установка мусорных контейнеров под ТБО в населенных пунктах поселения.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

1. организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

2. увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТБО контейнерным способом и увеличение парка контейнеровозов;

3. обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

4. уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Также необходимо контролировать очаги загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел. Загрязнение почв и поверхностных вод, в свою очередь, наносит ущерб здоровью населения,  приводит к ограничению использования территорий для жилищного строительства и рекреационных целей.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:

1. контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

2. благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

3. ликвидация несанкционированных свалок;

4. разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

5. организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

7. предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов;

8. На территории Слободского сельского поселения предполагается размещение полигона ТБО для нужд указанного поселения и поселений района (в  т.ч. Борковского сельского поселения).

Мероприятия на расчетный срок:

1. внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

2. усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

Расчет количества ТБО с селитебной территории

Годовая норма накопления ТБО на одного жителя принимается:

1. Твердые бытовые отходы – 450 кг на 1 чел. в год (в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

Расчет образования ТБО жителями Борковского сельского поселения по срокам реализации генерального плана представлен в таблице ниже.

Таблица 50

Расчет образования ТБО жителями по срокам реализации генерального плана Борковского сельского поселения

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | д. Жеруны | 38,25 | 37,35 |
| 2 | д. Борки | 6,75 | 4,50 |
| 3 | д. Гончарово | 4,50 | 4,50 |
| 4 | д. Дятловщина | - | - |
| 5 | д. Евсеевка | 22,50 | 24,75 |
| 6 | д. Жуково | - | - |
| 7 | д. Журавинница | - | - |
| 8 | д. Земцово | 27,00 | 27,00 |
| 9 | д. Заручевье | - | - |
| 10 | д. Кутино | 0,45 | 0,45 |
| 11 | д. Козеевщина | - | - |
| 12 | д. Крюк | - | - |
| 13 | д. Лопаты | - | - |
| 14 | п. Лесной | 31,50 | 29,25 |
| 15 | д. Митино | - | - |
| 16 | д. Максименки | - | - |
| 17 | д. Мочары | 22,50 | 31,50 |
| 18 | д. Мякуры | 9,90 | 9,00 |
| 19 | д. Матюшино | 3,60 | 4,50 |
| 20 | д. Нивы | 0,90 | 0,90 |
| 21 | д. Низы | 2,70 | 2,70 |
| 22 | д. Петрочаты | 0,45 | 0,45 |
| 23 | п. Подосинки | 81,00 | 76,50 |
| 24 | д. Стабна | 0,45 | 0,45 |
| 25 | д. Цыбульки | 2,25 | 2,70 |
| 26 | д. Шишково | - | - |
| 27 | д. Шестерни | - | - |
| 28 | д. Юдино | 2,25 | 1,80 |
|  | Итого | 256,95 | 258,30 |

Нормативы образования ТБО предприятиями и учреждениями Борковского сельского поселения не представлены.

## 2.9. Инженерная подготовка территории

Исходными данными для разработки раздела инженерной подготовки территории в границах генерального плана послужили природные, инженерно-геологические и гидрогеологические условия поселения.

Вертикальная планировка территории необходима для создания условий осуществления на ней строительства зданий и сооружений, устройство улиц и проездов с продольными и поперечными уклонами для удобного и безопасного движения  транспорта и пешеходов и обеспечения быстрого и полного поверхностного водоотвода.

В настоящее время нерегулируемый естественный поверхностный сток оказывает вредное  механическое воздействие на поверхностные слои грунтов, выражающееся в явлениях смыва и размыва почв и пород. Такие явления принято называть эрозионными. Интенсивность эрозионных процессов в значительной степени определяется скоростью движения стока, т.е. уклонами дневной поверхности. Различают поверхностную эрозию, способствующую сглаживанию неровностей рельефа, и линейную, приводящую к образованию рытвин, оврагов, балок и т.д. Следствием плоскостной эрозии является смыв наиболее мелкозернистых частиц, в том числе и гумусовых, в результате чего ухудшаются структура, состав и плодородие почвы, нарушается питательный и водный режим, резко изменяются условия для произрастания растений.

Неровности рельефа и крутые склоны способствуют концентрации поверхностного стока и возникновению временных водотоков, действие которых приводит к необратимым процессам – усиленному смыву почвенного покрова и размыву пород, образованию промоин и оврагов (глубинной эрозии). Следствием этих процессов являются заиление поймы и русла рек продуктами разрушения (овражным аллювием), сокращение полезных площадей (сельскохозяйственных угодий и территорий застройки), а при активном образовании оврагов – обрушение зданий и сооружений. На склонах оврагов развиваются оползни, обвалы, осыпи, способствующие расширению оврагов.

Общими задачами инженерной подготовки территорий с действующими оврагами являются:

- изменение природно-техногенной обстановки в районе эродированных территорий с целью предотвращения развития оврагов и эрозионных процессов;

- частичная или полная ликвидация оврагов, создающих угрозу разрушения городских объектов или возникновения особо неблагоприятной обстановки для жизнедеятельности;

- проведение специальных инженерных мероприятий по подготовке и приспособлению овражных территорий к использованию их в градостроительных целях.

Основные способы защиты откосов от ветровой и водной эрозии – их залужение, а также посадка деревьев и кустарников. Эти меры эффективны при крутизне склонов не более 25-350. Более крутые склоны уполаживают, устраивая на них промежуточные бермы.

Для защиты поверхностного слоя почвы от разрушения вводят также ряд ограничений: запрещают вырубку существующей древесно-кустарниковой растительности в оврагах, распашку склонов.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования, так как имеющиеся данные об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях не позволяют определить их с достаточной степенью точности.

## 2.10. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.                              Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций характера

## 2.10.1. Общие положения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

- Федеральный закон № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне»*.

- Федеральный закон № 68-ФЗ от 11.11.1994 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон № N 2446-1 от 05.03.1992* «О безопасности».

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с дополнениями и изменениями.

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской  обороне». Введено в действие с 1 декабря 2014 года. (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

- СНиП 23.01-99  «Строительная  климатология».

- СНиП 2.01.07-85  «Нагрузки  и воздействия».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

- Приказ МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ № 428/432/321 от 31 мая 2006 г;

- Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25 июля 2006 г.

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

* - с дополнениями и изменениями.

## 2.10.2. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СП 165.1325800.2014.

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 определено, что территория Борковского сельского поселения к группам территорий по ГО не отнесена и находится в зонах светомаскировки.

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;

- радиоактивное заражение местности;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

## 2.10.2.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природные риски:

- Риски возникновения землетрясений на территории Борковского сельского поселения маловероятны;

- Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур в период с июля по сентябрь  сохраняется 4-5 класс пожарной опасности, риски возникновения природных пожаров высоки.

- Риски возникновения геологически-опасных явлений «оползней» на территории  Борковского сельского поселения отсутствуют.

- Исходя из частоты возникновения опасной гидрологической обстановки в Борковском сельском поселении риск затопления, подтопления формируемыми гидрологическими явлениями  отсутствует.

Перечень возможных источников ЧС природного характера:

- сильный ветер – возможно усиление ветра до 20-25 м/с;

- сильный гололед;

- сильный дождь;

- сильный снегопад

## 2.10.2.1.1. Опасные метеорологические явления

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра до 20-25 м/с, характерной для территории поселения, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения слабой степени наземных линий связи, зданий с легким металлическим каркасом и кирпичных малоэтажных зданий.

Сильный гололед

Наблюдающиеся зимой опасные явления нередко наносят огромный ущерб отраслям экономики и вызывают человеческие жертвы. Сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах является чрезвычайной ситуацией когда диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более. Неблагоприятным фактором являются заморозки – поздние весенние и ранние осенние. Обычно последние заморозки заканчиваются в середине апреля, а первые начинаются в середине октября. Наибольшую опасность зимой представляет гололёдно-изморозевые явления, прогнозируемые с ноябрь по февраль месяцы, которые могут приобретать опасный характер (диаметр отложения 20 мм и более). Если осадки в виде дождя при отрицательной температуре воздуха длительны, происходит опасное нарастание льда, который становится причиной аварий на дорогах, обрывов линий электропередач, а также многочисленных травм.

Снегопады

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов  зданий..

Сильный дождь

Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур на личных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Характером воздействия поражающего фактора является подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы.

Лесные и торфяные пожары.

В соответствии с Федеральным законом « О пожарной безопасности», в связи с возможной сухой, жаркой погодой, повышением класса пожарной опасности в лесах, расположенных на территории национального парка, а также в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий,  на территории поселения может быть введен особый противопожарный режим.

Для предотвращения возможного возникновения пожара, необходимо знать и соблюдать следующее:

- не разводить костры в хвойных молодняках, в местах с наличием сухой травы, на участках леса подвергшихся ветровалу, бурелому, на лесосеках, неочищенных от порубочных остатков;

- не бросать горящие спички и окурки и не пользоваться открытым огнем вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов;

- не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань и др.);

- посещение лесов с введением особого противопожарного режима категорически запрещается до его отмены

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов. В зону высокой пожарной опасности на территории поселения населенные пункты не попадают.

## 2.10.2.1.2. Опасные гидрологические процессы и явления

Наводнение, половодье, паводок и подтопление. В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. За период 2009-2015 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют  (в соответствии с письмом №1784 от 17.06.2015 года - от администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, затопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации проекта генерального плана будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

В целом, по данным многолетних наблюдений, чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями, на территории поселения зафиксировано не было.

В целом, опасные природные процессы, вызывающие необходимость серьезной инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют. Выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" не требуется.

## 2.10.2.2. Перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера

Техногенные риски:

- воздействия поражающих факторов современных средств поражения на территории Борковского сельского поселения маловероятны;

- риски возникновения аварий на объектах речного транспорта отсутствуют  в связи с отсутствием в Борковском сельском поселении объектов речного транспорта;

- риски возникновения аварий на объектах воздушного транспорта отсутствуют  в связи с отсутствием в Борковском сельском поселении объектов воздушного транспорта;

- риски возникновения аварий на химически-опасных объектах на территории Борковского сельского поселения отсутствуют из-за отсутствия объектов ХОО;

- риски возникновения аварий на радиоционно-опасных объектах отсутствуют из-за отсутствия объектов РОО на территории Борковского сельского поселения;

- риски возникновения гидродинамических аварий на территории Борковского сельского поселения отсутствуют;

- на территории Борковского сельского поселения магистральный газопровод не проходит, риски возникновения ЧС на газопроводе отсутствуют;

- исходя из статистики на территории Борковского сельского поселения вероятность возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами, незначительна и маловероятна;

- возникновение аварий на железнодорожном транспорте отсутствуют  в связи с отсутствием в Борковском сельском поселении объектов железнодорожного транспорта;

- В целом на территории сельского поселения сохраняется вероятность возникновения ДТП на объектах автомобильного транспорта. Крупных ДТП не зафиксировано;

- исходя из оценки риска на территории Борковского сельского поселения имеется высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций на электросетях в связи с износом основных производственных фондов.

## 2.10.2.2.1.  Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На территории Борковского сельского поселения последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть – отключение электроснабжения, крупные повреждения основных и запасных линий электропитания поселения в зимний период приведут к остановке работы котельной и систем водоснабжения. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы.

Перерыв водоснабжения на длительное время в летний период могут привести к массовым инфекционным болезням и гибели людей.

## 2.10.2.2.2.  Риски возникновения техногенных пожаров

Техногенный пожар – это один из видов пожаров, вызванных сбоем в работе технических систем, повлекших аварию на объекте промышленного комплекса, транспорта. Как правило, техногенные пожары сопровождаются массовыми жертвами среди населения и экологическими бедствиями, представляющими непосредственную угрозу общественной и национальной безопасности.

Пожары по своим масштабам и интенсивности подразделяются на следующие категории:

- Отдельный пожар – пожар, возникший в отдельном здании или сооружении. Продвижение людей и техники по застроенной территории между отдельными пожарами возможно без средств защиты от теплового излучения.

- Сплошной пожар – одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и сооружений да данном участке застройки. Продвижение людей и техники через участок сплошного пожара невозможно без средств защиты от теплового излучения.

- Массовый пожар – совокупность отдельных и сплошных пожаров.

- Огневой шторм – особая форма распространяющегося сплошного пожара, характерными признаками которого являются: наличие восходящего потока продуктов сгорания и нагретого воздуха; приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью не менее 50 км/ч по направлению к границам огневого шторма.

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

Исходя из статистики  на территории Борковского сельского поселения вероятность возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами, незначительна.

### 2.10.2.2.3. Химически опасные объекты с угрозой выброса аварийно-химических опасных веществ (АХОВ). Аварии на автомобильном транспорте

Борковское сельское поселение Демидовского района Смоленской области находится в границах особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ) федерального значения – «Национальный парк «Смоленское Поозерье».

В соответствии с Положением о федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Смоленское Поозерье» на территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам, и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием национального парка, мойка автотранспорта в естественных водоемах и на их берегах, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам, использование моторных плавающих средств без согласования с дирекцией национального парка.

Учитывая вышесказанное, на территории Борковского сельского поселения отсутствуют транспортные коммуникации, по которым перевозятся АХОВ и взрывопожароопасные вещества.

### 2.10.2.2.4. Пожаровзрывоопасные объекты.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения. Других пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения не имеется, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций незначительна.

### 2.10.2.2.5. Санитарно-защитные зоны

Для всех объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека на территории Борковского сельского поселения, устанавливаются специальные территории с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ). Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Санитарно-защитные зоны на территории Борковского сельского поселения устанавливаются для сельскохозяйственных объектов (в соответствии с табл. 47 п. 2.6.7. «Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов»), котельных, проектируемых канализационных очистных сооружений, сливных станций и кладбищ.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объектов в штатном режиме.

Согласно СанПиН для котельных, работающих на  твердом,  жидком и  газообразном  топливе мощностью менее 200 Гкал, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. В настоящее время проекты СЗЗ на котельные не разработаны.

Проектом генерального плана запланировано строительство очистных сооружений вблизи д. Мочары, величина санитарно-защитной зоны проектируемых канализационных очистных сооружений составляет 300 м, а также строительство сливной станции, величина санитарной-защитной зоны – 500 м.

На территории Борковского сельского поселения расположены кладбища. Ориентировочный размер СЗЗ сельских мест захоронения составляет 50 м.

### 2.10.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Источниками чрезвычайных ситуаций биологического характера на территории муниципального образования могут стать:

- -  очистные сооружения, сливные станции;

- - кладбища

- В настоящее время населенные пункты Борковского сельского поселения не имеют комплекса очистных сооружений. Проектом генерального плана запланировано строительство очистных сооружений, сливных станций вблизи д. Мочары.

- Характеристики существующих кладбищ на территории Борковского сельского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 51

Характеристики существующих кладбищ

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище, расположенное около юго-западной границы в д. Земцово | 0,16 | 50 |
| 2. | Кладбище, расположенное около южной границы в д. Жеруны | 0,32 | 50 |
| 3. | Кладбище, расположенное в д. Крюк | 0,30 | 50 |
| 4. | Кладбище, расположенное в 1,7 км к западу от д. Мочары | 0,35 (кладбище расположено в границах зоны особо охраняемых территорий и объектов) | 50 |
| 5. | Кладбище, расположенное в 0,14 км к востоку от д. Мякуры | 0,60 | 50 |
| 6. | Кладбище, расположенное в 0,40 км к северо-востоку от д. Низы | 0,55 | 50 |
| 7. | Кладбище, расположенное в 0,17 км к югу от д. Матюшино | 0,65 | 50 |
| 8. | Кладбище, расположенное в 0,94 км к западу от д. Юдино | 0,21 | 50 |
| 9. | Кладбище, расположенное в 0,36 км к востоку от д. Дятловщина | 0,20 | 50 |
| 10. | Кладбище, расположенное около восточной границы в д. Земцово | 0,30 (кладбище расположено в границах зоны особо охраняемых территорий и объектов) | 50 |
|  | Итого | 3,64 | - |

Эпидемиологическая обстановка на территории сельского поселения в целом неблагополучна. Это обусловлено ухудшением социально-экономических условий жизни населения, снижением иммунного статуса, неудовлетворительным хозяйственно-питьевом водоснабжением, низкой санитарной грамотностью населения.

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез,  вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

За период 2009-2015гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей – менее 0,1.

Эпизоотическая ситуация в сельском поселении по острым и хроническим заболеваниям благополучна. Вместе с тем, на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из близлежащих районов Смоленской области, регионов России, из-за рубежа и перелетными птицами. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни:

- среди КРС: лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;

- среди свиней: бруцеллез, туберкулез, гемофилезный полисерозит;

- среди птиц: лейкосаркоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, сальмонеллез, тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия ;

- среди пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз.

За период 2009-2015гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости с/х животных – менее 0,1.

На территории поселения нет существующих или проектируемых скотомогильников.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений на территории не наблюдалось.

### Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана

В настоящее время на освоенных участках территории Борковского сельского поселения с размещенными на ней объектами  предусмотрены:

- административная система, технические средства и силы ликвидации ЧС и управления ГО Борковского сельского поселения;

- оповещение по сигналам ГО и ЧС производственной, административной и жилой застройки;

- световая маскировка наружного и внутреннего освещения населенных пунктов и объектов;

- существующие системы жизнеобеспечения (водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения);

- существующая транспортная инфраструктура;

- административная система и технические средства управления ликвидацией ЧС на предприятиях;

- мероприятия по предупреждению ЧС техногенного и природного характера;

- мероприятия по снижению последствий ЧС техногенного и природного характера.

Указанные ИТМ ГО ЧС рассмотрены в следующих разделах настоящего документа.

Существующие системы жизнеобеспечения, а также транспортная инфраструктура Борковского сельского поселения описаны в п. 1.7 «Анализ состояния транспортной инфраструктуры» и п. 1.9 «Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» настоящего проекта.

### Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.                                                                                                                Обоснование рационального варианта территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории с учетом численности размещаемого рассредотачиваемого и/или эвакуируемого населения

### Планировочная организация поселения

В основу планировочной структуры сельского поселения положена сложившаяся структура территории.

Сложившаяся к настоящему времени планировочная структура поселения обеспечивает необходимые транспортные связи между населенными пунктами, входящими в состав поселения, а также выходы на внешнюю сеть транспортных коммуникаций общего пользования. Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги регионального значения IV технической категории (21,54 км), V технической категории (4,46 км) "Пржевальское – Жеруны - Евсеевка" в центральной части поселения, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

Увеличение численности населения требует освоения новых территорий для размещения нового жилищного строительства. На основании анализа современного использования территорий, находящихся в пределах существующих границ населенных пунктов, можно сделать вывод, что потребность в территориях может быть удовлетворена без изменения существующих границ, это положение подтверждается также результатами комплексной оценки территории. Новые участки органично вписываются в структуру существующей застройки, требуя лишь минимального переустройства улично-дорожной сети населенных пунктов.

В структуре застройки населенных пунктов предусматриваются изменения в направлении улучшения условий жизни населения. Планируется строительство спортивной площадки в п. Подосинки и организация отделения социальной помощи на дому в                         д. Жеруны. Предусматривается реконструкция существующих учреждений культуры и объектов здравоохранения.

В целом, планировочная структура населенных пунктов остается без изменений. Основное внимание в проекте уделяется мероприятиям по улучшению социального и культурно-бытового обслуживания населения и реконструкции улично-дорожной сети. Принятый в проекте тип новой жилой застройки – малоэтажная (индивидуальная).

Схема развития сельскохозяйственного сектора состоит из обеспечения его качественными путями сообщения с внешней сетью дорог общего пользования, наличием существующих инженерных коммуникаций с ресурсными мощностями для подключения новых производственных объектов. Планируется восстановление всех недействующих сельскохозяйственных предприятий на территории муниципального образования.

Размещение новых объектов капитального строительства на проектируемой территории предусматривается с учетом требований действующих нормативных документов. Вновь строящиеся объекты необходимо размещать по отношению к прилегающим территориям с учетом установленных противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

Ко всем объектам обеспечиваются требуемые проезды и подъезды с твердым покрытием, соединяющимися с автомобильными дорогами общего пользования, для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС, а также беспрепятственной эвакуации людей. Ввод сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений. Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения.

### Организация транспортной сети

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры поселения, включающее:

- - формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Борковского сельского поселения распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- - реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- - содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- - выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- - строительство (восстановление существующей) плотины в п. Подосинки.

### Требования к основным системам жизнеобеспечения

### Электроснабжение и размещение объектов энергоснабжения

Генеральным планом муниципального образования предусматривается максимальное использование существующих ТП 10/0.4 кВ на распределительной сети                   10 кВ. Существующая загрузка ПС «Ельша» составляет 45,5 %.

Для обеспечения планируемых потребителей в результате планомерного развития поселения предусматривается:

На первую очередь:

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ в населенных пунктах: Борки, Подосинки

На расчетный срок:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Электроснабжение территории муниципального  образования и размещение новых объектов энергоснабжения осуществлять в соответствии с требованиями СП 165.1325800-2014, пп. 6.85-6.99.

### Требования к источникам водоснабжения

Для обеспечения сохраняемых и планируемых потребителей водой питьевого качества на территории поселения, проектом генерального плана предусматриваются следующие мероприятия:

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

- Реконструкция источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах Матюшино, Низы, Жеруны, Борки, Мякуры, Евсеевка, Крюк.

- Строительство источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах Лесной, Подосинки, Цыбульки, Земцово.

- Прокладка новых сетей водоснабжения в населенных пунктах: Матюшино, Низы, Гончарово, Жеруны, Борки, Подосинки, Земцово, Мочары, Юдино, Цыбульки, Козеевщина, Мочары, Петрочаты, Шестерни, Шишково.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

3. Разработка и реализация схемы водоснабжения на населенные пункты.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения в безопасном районе должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуируемых, а также сельскохозяйственных животных  в питьевой воде из расчета 25 л в сутки на человека, для с\х животных – по нормам госагропромов.

При проектировании систем водоснабжения руководствоваться требованиями                         СП 165.1325800-2014, пп. 5.19-5.35, ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

### Канализация

Для реализации поставленных целей проектом генерального плана предлагается комплекс действий, направленных на улучшение жизнедеятельности населения в сфере коммунального обслуживания и сохранения качества подземных вод. Генеральным планом предлагается:

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Строительство сливной станции на площадке вблизи деревни Мочары.

- Строительство очистных сооружений вблизи деревни Мочары.

- Строительство сетей канализации вдоль улиц и проездов в населенных пунктах: д. Жеруны, п. Подосинки, д. Мочары, д. Борки, д. Земцово.

- Вывоз сточных вод от всех потребителей сельского поселения предусматривается на проектируемую сливную станцию вблизи деревни Мочары.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

- Разработка и реализация схемы водоотведения д. Жеруны, п. Подосинки,                   д. Мочары, д. Борки, д. Земцово.

Для улучшения экологической обстановки необходимо уделять большое внимание выполнению комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод. Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности.

По мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из неканализованных объектов. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п.2.3. СанПиН 42-128-4690-88.

### Теплоснабжение

Для устойчивого обеспечения тепловой энергией потребителей Борковского сельского поселения проектом генерального плана предусматриваются следующие мероприятия:

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на первую очередь строительства предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Для обеспечения безопасности при проектировании систем теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов с использованием котельных, а также при строительстве новых или реконструкции существующих котельных в ограждающих конструкциях помещений газовых котельных (в случае осуществления строительства объектов газоснабжения, запланированного данным проектом) должны предусматриваться легкосбрасываемые конструкции. Системы автоматики технологического процесса котельных должны обеспечивать надежное функционирование оборудования, а также аварийную сигнализацию. Сигналы о состоянии оборудования и сигналы аварийной сигнализации (автоматики) котельных должны выводиться в диспетчерский пункт (место круглосуточного дежурства персонала эксплуатирующей организации) и обеспечивать подачу световых и звуковых сигналов.

### Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов поселения проектом не предусмотрено.

### Связь, радиофикация

Необходимо выполнить радиофикацию проектируемых на территории Борковского сельского поселения объектов, на основании Технических условий поставщика услуг проводного радиовещания. Подключение объектов необходимо выполнить прокладкой кабельных подземных или воздушных фидерных линий и использованием оборудования существующих трансформаторных подстанций (в составе узлов проводного вещания). Предусматривается увеличение количества радиоточек на территории поселения в объектах нового строительства.

Телефонизация проектируемых на территории Борковского сельского поселения объектов осуществляется от  существующих телефонных сетей с подключением к существующим АТС на основании Технических условий поставщика услуг телефонной связи. Телефонные линии от объектов капитального строительства до мест подключения необходимо прокладывать в подземном кабельном исполнении. Предусматривается увеличение количества абонентов телефонной сети на территории поселения в объектах нового строительства.

### Требования по системам оповещения ГО

Требования по созданию систем оповещения,  в том числе локальных систем оповещения – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2.03.93 г. № 178 строительство локальной системы оповещения не предусматривается, предусмотреть объектовую систему оповещения населения о пожаре и других ЧС.

- состояние  системы оповещения Демидовского района.

| Для оповещения населения задействованы системы оповещения П-160,164 и сирены С-40, радиотрансляционные точки и приемники УКВ: - руководящий состав МО оповещается с помощью СЦВ; - население с помощью 4-электросирен С-40, 1200 абонентских радиотрансляционных точек, 1580 УКВ приемников; -остальное население оповещается с использованием радио и телевидения. | 100% 30% 100% |
| --- | --- |
| Создание в районе локальной системы оповещения не требуется | - |

### Мероприятия по комплексной маскировке

Проектируемая территория Борковского сельского поселения располагается в Демидовском районе Смоленской области и находится в зоне световой маскировки. Световую маскировку городских округов и поселений, объектов капитального строительства, входящих в зоны маскировки объектов и территорий, должны предусматривать в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, следует проводить заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в поселениях, а также на объектах капитального строительства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим ложного освещения вводят по сигналу "Воздушная тревога" и отменяют с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен быть осуществлен не более чем за 3 мин.

Скрытие заключается в устранении или ослаблении демаскирующих признаков, характерных для работающего оборудования и (или) технических средств (систем) в населенных пунктах и объектах. Скрытие обеспечивают соблюдением маскировочной дисциплины, использованием маскирующих свойств местности, естественных условий и применением специальных приемов, технологий и средств маскировки.

Имитация заключается в создании ложных объектов и ложной обстановки путем использования макетов сооружений, оборудования и техники на территории объекта и на расстоянии от объекта, обеспечивающем уход (увод) современных средств поражения на ложные объекты.

Демонстративные действия - это преднамеренный показ деятельности персонала объектов, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб на оборудованных ложных объектах, направленный на имитацию их функционирования и создание условий для поражения ложных целей.

В поселениях, на объектах капитального строительства, попадающих в зоны ведения маскировки, заблаговременно следует осуществлять инженерно-технические мероприятия по обеспечению: снижения параметров физических полей; снижения параметров упругих колебаний и гравитации объектов; по проверке и наладке отключения наружного освещения населенных пунктов и объектов капитального строительства; созданию ложных объектов, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала "Воздушная тревога".

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями                                           СП 165.1325800.2014 и разрабатываются на стадии Рабочего проектирования каждого конкретного здания и сооружения.

### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Борковское сельское поселение обеспечивается следующим набором сил и средств ликвидации ЧС на его территории в соответствии с таблицей ниже.

Дополнительно ликвидация последствий ЧС предусматривается силами и средствами МЧС России по Смоленской области.

Взаимодействие сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, организуется администрацией Борковского сельского поселения, комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности Демидовского района, отделом по делам ГО и ЧС муниципального образования, планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Демидовского района.

Все потенциально опасные объекты на территории Борковского сельского поселения оснащаются необходимыми системами автоматики, сигнализации и блокировки, системами безаварийной остановки технологических процессов. Разрабатываются решения по предотвращению возникновения и развития аварий, а также мероприятия по локализации аварий и снижению возможного ущерба.

Таблица 52

ПЕРЕЧЕНЬ

состава сил и средств ликвидации ЧС

Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской области

| №№ | Наименование подразделений (формирований) | Место дислокации | Количество личного состава | Количество техники | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пожарной | инженер-ной | специ альной | автомобильн. | мото- помпы | воздуходувки |  |
| 1. | ПЧ-24 | п. Пржевальское | 4 | АЦ-40-1 ед. | - | - | - | - | - |  |
| 3. | ОГУП «Смолупрлеспром» Лесопожарная команда | г. Демидов | 7 | Лесопатрульный автомобиль | ПКЛ-1 ед. | 2 ед. | 2 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 5 ед. ранц. опрыскив. 4 ед., моб. тел. |
| 4. | ФГБУ «НП «Смоленское Поозерье» | п. Пржевальское | 15 | Трактор лесопожар-ный ТЛП-4М |  | Малый лесо-патруль-ный комп-лекс-1 | 3 ед. | 3 ед. | 2 ед. | 8 ед. ранц. опрыскив. 4 ед., моб. тел. радио-ст. |
| 5. | ДПД сельского поселения | п. Подосинки | 4 | Трактор МТЗ- | 1 цистерна | 1ед. | 1 ед. | 2 ед. | - | 3 ед. ранц. опрыскив |
| 6. | Бригада скорой медицинской помощи | п. Пржевальское | 3 | - | - | - | 1 ед. | - | - | 2 ед.мобиль-ные телеф. |
| 7. | ПСО-4 МЧС | п. Пржевальское | 3 | - | - | - | 1 ед. | - | - | 2 ед. моб.телеф |

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий  раздел  выполнен  в  соответствии  с  требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. и  НПБ 101-95.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств

- тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008).

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования.

Органы местного самоуправления поселений в пределах своих полномочий обеспечивают первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений с привлечением населения к их проведению.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года                           №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования.

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением.

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия.

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами.

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности

Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее                     10 метров. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:

- населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;

- расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м;

- зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м;

- сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м;

- зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более  50 м

Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети необходимо принять в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ.

Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов), в том числе из баков водонапорных башен, с учетом требований к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения, установленных СП 8.13130.2009" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178), а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 куб. м, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 куб. м; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 куб. м; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 куб. м; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

На территории Борковского сельского поселения довольно развита водная инфраструктура, размещаются водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

Планируемая обеспеченность сельского поселения источниками противопожарного водоснабжения на расчет срокприведена в таблице 53.

Таблица 53

Планируемая обеспеченность сельского поселения источниками противопожарного водоснабжения на расчетный срок

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Числ. населения, чел. Расчетный срок | Планируемые источники противопожарного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Жеруны | 83 | Поверхностные водоисточники: р. Ельша Реконструируемая водонапорная башня и планируемые наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами |
| 2 | д. Борки | 10 | Поверхностные водоисточники: р. Ельша Реконструируемая водонапорная башня и планируемые наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 3 | д. Гончарово | 10 | Поверхностные водоисточники: р. Ильжица Планируемые наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 4 | д. Дятловщина | - | Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 5 | д. Евсеевка | 55 | Поверхностные водоисточники: ручей - приток р. Ельша Реконструируемая водонапорная башня и планируемые наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами |
| 6 | д. Жуково | - | Поверхностные водоисточники: р. Должица Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 7 | д. Журавинница | - | Реконструируемая водонапорная башня Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 8 | д. Земцово | 60 | Поверхностные водоисточники: р. Должица Планируемые водонапорная башня и наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами |
| 9 | д. Заручевье | - | Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 10 | д. Кутино | 1 | Поверхностные водоисточники: р. Должица Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 11 | д. Козеевщина | - | Поверхностные водоисточники: р. Ельша Планируемые наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 12 | д. Крюк | - | Поверхностные водоисточники: ручей - приток р. Ельша Реконструируемая водонапорная башня Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 13 | д. Лопаты | - | Поверхностные водоисточники: р. Ельша Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 14 | п. Лесной | 65 | Поверхностные водоисточники: р. Ельша Планируемые водонапорная башня и наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами |
| 15 | д. Митино | - | Поверхностные водоисточники: оз. Щучье Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 16 | д. Максименки | - | Поверхностные водоисточники: оз. Щучье Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 17 | д. Мочары | 70 | Поверхностные водоисточники: ручей, оз. Ельша Планируемые наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами |
| 18 | д. Мякуры | 20 | Поверхностные водоисточники: р. Ильжица Реконструируемая водонапорная башня и планируемые наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 19 | д. Матюшино | 10 | Поверхностные водоисточники: р. Ельша Реконструируемая водонапорная башня и планируемые наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 20 | д. Нивы | 2 | Поверхностные водоисточники: ручей - приток р. Ельша Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 21 | д. Низы | 6 | Поверхностные водоисточники: р. Ельша Реконструируемая водонапорная башня и планируемые наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 22 | д. Петрочаты | 1 | Поверхностные водоисточники: ручей - приток р. Должица Реконструируемая водонапорная башня и планируемые наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 23 | п. Подосинки | 170 | Поверхностные водоисточники: р. Ельша Планируемые водонапорная башня и наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами |
| 24 | д. Стабна | 1 | Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 25 | д. Цыбульки | 6 | Поверхностные водоисточники: р. Ельша Планируемые водонапорная башня и наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 26 | д. Шишково | - | Поверхностные водоисточники: р. Должица Планируемые наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 27 | д. Шестерни | - | Поверхностные водоисточники: р. Должица. Планируемые наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |
| 28 | д. Юдино | 4 | Поверхностные водоисточники: р. Ильжица Планируемые наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей |

Размещение наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами, количество и емкость пожарных резервуаров, баков водонапорных башен необходимо предусмотреть и уточнить на следующих стадиях проектирования.

Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселений необходимо разработка и принятие целевых программ, направленных на:

- Создание условий для организации добровольной пожарной охраны: Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения.

- Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств.

- Оборудование естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Оборудование водонапорных башен приспособлениями для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

- Оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

- Обеспечение для целей пожаротушения сельских населенных пунктов с количеством усадеб (участков):

- не более 300 – переносной пожарной мотопомпой;

- от 300 до 1000 – прицепной пожарной мотопомпой;

- свыше 1000 – не менее двух прицепных пожарных мотопомпой.

За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения техникой, должен быть закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку и отработан порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара.

- Обеспечение добровольных пожарных формирований первичными средствами пожаротушения (ведрами, огнетушителями, лопатами, топорами, баграми и т. д.).

Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением.

Определение порядка взаимодействия всех видов пожарной охраны при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории поселения осуществляется путем принятия местных нормативных актов:

- разработкой плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведением аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования;

- утверждением плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведением аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования;

- осуществлением контроля за выполнением плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведением аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования.

Мероприятия по размещению сил и средств для тушения пожаров.

В соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008            № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к размещению подразделений пожарной охраны время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. При анализе в Схеме территориального планирования Смоленской области был принят радиус обслуживания объектов пожарной охраны 13 километров. Указанное требование для населенных пунктов Борковского сельского поселения не выполняется. В связи с этим в соответствии с требованиями НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» настоящим проектом на первую очередь реализации генерального плана предусмотрено строительство пожарного депо муниципальной пожарной охраны V типа в д. Жеруны - на 2 автомобиля, в том числе - 1 автоцистерна, 1 автомобиль дымогазозащитной службы. Дополнительно на расчетный срок возможно размещение одного аварийно-спасательного автомобиля. Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный автомобиль - 7 человек.

Площадь земельного участка, предоставленного для размещения пожарного депо, составляет 0,55 га. Земельный участок расположен в южной части д. Жеруны. Для размещения указанного объекта выделена зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы) О1 .

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо уточняется техническим заданием на проектирование. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров. Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются нормативными разрывами между зданиями и обеспечением проезда пожарной техники вдоль всех фасадов зданий и к пожарным гидрантам, расположенным на кольцевой сети водопровода вне зоны возможных завалов. Расположение пожарных гидрантов предусматривает обеспечение тушения любого объекта с нормативным расстоянием не более 200 м.

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать, как правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

В местах массового скопления людей необходимо предусмотреть вывод фланцев внутреннего водопровода на наружные стены зданий для подключения пожарной техники.

Противопожарные мероприятия каждого здания обеспечиваются отдельным проектом на стадии их проектирования.

Установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия.

Разработка и выполнение для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).

Ограничение доступа людей в лесные массивы, запрещение разведения костров, проведения пожароопасных работ на определенных участках, временная приостановка топки печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе. Организация силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирования населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники.

Проведение соответствующей разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. Организация дежурства граждан и работников предприятий при пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны). Установление других дополнительных требований пожарной безопасности.

Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

Обеспечение населенных пунктов исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

Установка на территории населенных пунктов средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и определение порядка вызова пожарной охраны.

Помещения, здания, сооружения и строения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий, сооружений и строений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

Назначение лиц, ответственных за информирование населения мерам пожарной безопасности.

Организация мероприятий по информированию неработающего населения, в том числе инвалидов и пенсионеров, с привлечением управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов в границах поселений, о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности по распространению пожарно-технических знаний, через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения

Оказание содействия садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в обеспечении пожарной безопасности. Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности. Создание добровольных дружин юных пожарных.

Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений.

Проектная документация на здания, сооружения, строения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные Федеральным законом № 123-ФЗ.

Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Федерального закона № 123-ФЗ должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Нормативное значение пожарного риска для зданий, сооружений и строений:

- Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке.

- Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность проведения мероприятий по спасению людей;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

- нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.

Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40% помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений любой степени огнестойкости до зданий, сооружений и строений IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25%.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 м, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 м. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 м.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 м от зданий, сооружений и строений.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения к настоящему Федеральному закону.

Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее также – Федеральный закон № 123-ФЗ) в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров. Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону, определяются:

- между зданиями, сооружениями и строениями - как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями зданий, сооружений и строений;

- от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

- от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок;

- от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;

- от факельных установок - от ствола факела.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 12 приложения Федеральному закону № 123-ФЗ, при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом расстояние до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границ лесного массива и прилегающих территорий автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 м.

Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки.

Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101 - 300 машин должны составлять не менее 50 метров.

Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 16 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ, допускается уменьшать на 25%  при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий, сооружений и строений

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до соседних объектов, жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений принимаются как расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, располагаемых как на территории организации, так и вне ее территории, приведены в таблице 18 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным федеральными законами о технических регламентах для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.

При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий, сооружений и строений (жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 м, для подземных - до 50 м.

Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ, независимо от количества мест.

Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 м.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.

Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 11 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.

### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

При проектировании зданий и сооружений предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов:

Защита от ветрового воздействия – элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с – ветровое давление 30 кгс/м2.

Защита от атмосферных осадков, затопления территории и подтопления фундаментов – устройством водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировкой территории, с уклонами в сторону ливневой канализации. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие веса снежного покрова в 180 кгс/м2.

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения.

4. Создание незамерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами.

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

7. Устройство и поддержание в требуемом состоянии противопожарных полос, разрывов и барьеров, устройство противопожарных водоемов и резервуаров, устройство противопожарных дорог, устройство мест отдыха и костровых площадок, проведение контролируемых выжиганий горючих материалов, санитарные рубки лесов

### Требования к формированию систем расселения, групповых систем населенных мест районов рассредоточения и эвакуации населения

Прием эвакуируемого населения в военное время в Демидовский район предусматривается в количестве  22,7 тыс. чел. из г. Смоленск и 1,0 тыс. чел. из г. Москва.

Эвакуируемое население размещается в загородной зоне в общественных зданиях, жилых домах из расчета 3 кв. м на человека. Площадь жилого фонда составляет 205373 кв. м и позволяет разместить всё эвакуируемое население.

Для приема эваконаселения и решения вопросов жизнеобеспечения на территории района имеется:

- 12 предприятий общественного питания на 900 посадочных места;

- 52 предприятий торговли;

- 2 предприятий бытового обслуживания;

- 23 лечебных учреждений, из них 1 больница на 170 койки;

- 18 школ, из них 1 начальная, 9 средних, 8 основных.

- для обеспечения водой имеется 41 артезианских скважин мощностью 12,2 тыс. куб. в сутки, 527 шахтных колодцев с дебетом  3,0 тыс. куб. м.

Состояние больничной базы Демидовского района:

| Медицинское учреждение | Принадлежность | Количество коек |
| --- | --- | --- |
| МУЗ Демидовская ЦРБ | муниципальное образование | 170 |

### Сведения о наличии защитных сооружений.

- состояние защитных сооружений на территории Демидовского района

| № п/п | Адрес (месторасположение) | Количество (шт) | Степень защиты (класс сооружения) | Вместимость (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демидовский район ПРУ | 47 | КЗ = 100 | 14,25 |

- данные о потребности населения Демидовского района в средствах индивидуальной защиты

| Категория населения города | Подлежит обеспечению СИЗ чел | В т.ч. из МР, органов исполнительной власти чел | Имеются СИЗ шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГП-5 ГП-7 | КЗД | ПДФ-Д ПДФ-Ш | ДПГ-3 | ВСЕГО | в том числе | ДПГ-3 в запасе |
|  |  |  |  |  |  |  | В запасе ОЭ | С МР испо-лнит. власти | В МР мед. службы |  |
| Демидовский район | 14,865 | 8700 | - | 2872 | - | 331 | 331 | - | - | - |

### Размещение зон отдыха

При проектировании зон отдыха в Демидовском районе руководствоваться требованиями СП 165.1325800-2014; СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 года N 820), гл. 4., гл. 6.

### Требования к экономически перспективным средним и малым городам и поселкам.

Группы новых промышленных предприятий и отдельные категорированные объекты следует размещать в экономически перспективных малых и средних городах, поселках и сельских населенных пунктах, расположенных от границ проектной застройки категорированного города и объектов особой важности на расстоянии:

- не менее 60 км – для городов особой и первой групп по ГО;

- не менее 40 км – для городов  второй группы по ГО;

- не менее 25 км – для городов третьей группы и объектов особой важности по ГО.

В малых и средних городах, поселках и сельских населенных пунктах следует предусматривать групповое  размещение промышленных предприятий с общими объектами. Численность работников этих групп  предприятий должна быть не более 20 тыс. человек.

При проектировании руководствоваться требованиями СП 165.1325800-2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороны».

### ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Карта-схема функционального зонирования территории национального парка «Смоленского Поозерье»

### ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Схема развития рекреационных зон (в соответствии со Схемой территориального планирования МО «Демидовский район» Смоленской области)

Фрагмент Схемы развития рекреационных зон (территория Борковского сельского поселения)

### ПРИЛОЖЕНИЕ №3: Письмо № 01-08-0561 от 02.06.2016  года от Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания